ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Якшангского сельского поселения                             Поназыревского муниципального района

Костромской области

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

Екатеринбург

2011 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | В.Г. Бурнатов |
| Главный архитектор проекта |  | В.В.Гущина |
| Инженер по водоснабжению и водоотведению |  | Л.И. Петрова |
| Инженер по электроснабжению |  | М.А. Первушин |
| Инженер по тепло- и газоснабжению |  | А.П. Осипов |
| Инженер по геоинформационным системам |  | Т.И. Литвинова |

# Содержание

Содержание	3

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	5

Введение	6

1. Экономико-географическое положение	8

2. Природные условия и ресурсы	9

2.1. Климат	9

2.2. Геолого-геоморфологические условия	9

2.3. Минерально-сырьевые ресурсы	10

2.4. Гидрографическая характеристика и гидрологические условия	11

2.5. Гидрогеологические условия	12

2.6. Почвенный покров и растительность	13

2.7. Объекты культурного наследия	14

2.8. Характеристика земельного фонда сельского поселения. Структура землепользования	16

3. Планировочная  структура и функциональное зонирование территории	18

3.1. Планировочная структура	18

3.2. Земельные участки запредельного пользования.	19

3.3. Функциональное зонирование	20

3.4. Зоны с особыми условиями использования территории	25

4. Оценка демографического потенциала территории	30

4.1. Население. Современное состояние	30

4.2. Трудовые ресурсы. Современное состояние	33

4.3. Прогноз демографического развития Якшангского сельского поселения	36

4.4. Прогноз занятости населения Якшангского сельского поселения	38

5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	40

5.1. Детские дошкольные учреждения	41

5.2. Общеобразовательные учреждения	42

5.3. Учреждения культуры	43

5.4. Учреждения здравоохранения	44

5.5. Объекты для занятий физической культурой и спортом	45

5.6. Общественные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	46

5.7. Организация ритуальных услуг	47

6. Жилищный фонд	47

7. Потенциал основных отраслей экономики	51

8. Транспортная инфраструктура	56

9. Инженерная инфраструктура	61

9.1. Водоснабжение	61

9.2. Водоотведение	63

9.3. Электроснабжение	64

9.4. Теплоснабжение	66

9.5. Газоснабжение	69

9.6. Средства связи и коммуникаций	72

9.7. Санитарная очистка	73

10. Охрана окружающей среды	75

10.1. Охрана атмосферного воздуха	75

10.2. Охрана почвенного покрова	76

10.3. Охрана водных ресурсов	77

10.4. Озеленение территории	78

11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Якшангского сельского поселения	80

11.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	80

11.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	83

11.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	86

12. Технико-экономические показатели генерального плана Якшангского сельского поселения	88

Приложение 1.	91

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
| 1 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:50 000. |
| 2 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:50 000. |
| 3 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Карта функциональных зон. М 1:50 000. |
| 4 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Основной чертеж. М 1:50 000. |
| 5 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Современное состояние и комплексная оценка территории. М 1:50 000. |
| 6 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1:50 000. |
| 7 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. П. Якшанга. Основной чертеж. М 1: 5 000. |
| 8 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. П. Якшанга. Карта функциональных зон. М 1: 5 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
| 1 | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

.

# Введение

Проект генерального плана Якшангского сельского поселения Поназыревского района Костромской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом б/н  от 17 августа 2011г, заключенным между администрацией Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской  области и ООО «С-Проект».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Якшангского сельского поселения в границах,  определенных законом  Костромской области № 237-ЗКО от 30 декабря 2004 г .

Работы осуществлялись в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Костромской области «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области» от 17.05.2007г. и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования  Российской Федерации, схемы территориального планирования  Костромской области (ОАО НИИПГрадостроительства), схемы территориального планирования Поназыревского муниципального района Костромской области (ООО «Мастер СВ», 2009г); стратегии, программы социально – экономического и отраслевого развития федерального, областного и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Основной целью генерального плана Якшангского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

-	выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

-	создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:10 000 на бумажных носителях, а также ортофотопланы  масштаба 1: 10 000, 1: 2 000,  переданные Управлением Росреестра по Костромской области.

Проект генерального плана Якшангского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2010 г.,

I этап (первая очередь) - 2016г.;

II этап (расчетный срок) – 2031г;

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

.

# 1. Экономико-географическое положение

Якшангское сельское поселение входит в состав Поназыревского муниципального района Костромской области,  находится в его западной части, граничит: c севера, запада и юга – с Шарьинским муниципальным районом, с востока - с Поназыревским городским поселением, с северо-востока с Хмелевским сельским поселением Поназыревского муниципального района. Административным центром и единственным населенным пунктом Якшангского сельского поселения является поселок Якшанга.

Станция Якшанга появилась в 1903 году при строительстве Вологодско- Вятской железной дороги. Эта дорога связывала центральную часть России с Дальним Востоком и приобретала большое военное значение в назревавшем русско-японском конфликте. Вскоре после открытия движения по железной дороге рядом со станцией Якшанга возникло небольшое лесозаготовительное предприятие, принадлежавшее компании «Зингер». Позднее, в 1930-е годы, здесь был организован Якшангский леспромхоз. На протяжении некоторого времени в посёлке находился лагерь, входивший в систему ГУЛага. В 1990-е годы Якшангский леспромхоз пришёл в запустение, а в 2001 году был признан банкротом. В настоящее время деятельностью по заготовке древесины в поселении занимаются 3 предприятия: ООО «Якшангский лес», ООО «Якшангское ЛЗП», ООО «АКС» и индивидуальные предприниматели. На территории Якшангского сельского поселения зарегистрировано 14 индивидуальных предпринимателей, большая часть которых занята в сфере оптовой и розничной торговли.

Природно-климатические и административно-экономические условия предопределили специализацию Якшангского сельского поселения на лесном хозяйстве. На территории поселения нет сельскохозяйственных предприятий, животноводческих комплексов. Небольшое количество скота содержится только в личных подсобных хозяйствах населения.

Территорию сельского поселения пересекает железнодорожная магистраль общереспубликанского значения Кострома – Мантурово – Шарья – Котельнич – Киров – Глазов – Пермь – Екатеринбург и далее на восток страны.  Параллельно железнодорожной магистрали проходит автомобильная дорога Ярославль – Кострома – Котельнич – Киров, обеспечивающая связь с районным центром п.г.т. Поназырево, областным центром г. Костромой, а также с Кировской областью.

Границы Якшангского сельского поселения установлены Законом Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований Костромской области и наделении их статусом» от 30 декабря 2004 года № 237. Площадь поселения определена картометрическим методом и составляет  - 32283,6га.

На территории Якшангского сельского поселения находятся земельные участки запредельного пользования Шарьинского муниципального района. Это земли сельскохозяйственного назначения (ТОО «Родина», ТОО «Заболотье») и земли населенных пунктов:  Первая Культура,  Вторая Культура.

# 2. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Климат

Климат проектируемой территории - умеренно-континентальный. Зима холодная, продолжительная. Лето умеренно теплое. Самый холодный месяц - январь со средней температурой – 13 0С, в наиболее холодные зимы до – 18 0С. Вторжение арктических масс воздуха приводит к возникновению температуры  до – 38 0С.

Летний период со среднесуточной температурой воздуха выше + 15 0С составляет около 60 дней, начинается с середины июня и заканчивается к 20 августа. Самым теплым месяцем является – июль с температурой + 18 0С. Максимальная температура достигает + 36 0С. Среднегодовая температура составляет + 2,4 0С.

Весна наступает во второй декаде марта, полное оттаивание грунта происходит к началу мая. В мае обычно наблюдаются возвраты холодов и связанные с ним заморозки. Иногда заморозки бывают в конце июня.

Господствующими ветрами являются северные и юго-западные. Среднемесячная скорость ветра в течение года изменяется от 2,9 - 4,2 м/сек. Наибольшая скорость ветра обычно наблюдается в осенне-зимний период.  Наибольшее количество осадков выпадает в летне-осенний период. Продолжительность устойчивого залегания снежного покрова 163 дня в году. Безморозный период на территории короткий (от 100 до 130 дней), что позволяет выращивать культуры, не требующие много тепла: картофель, овощи, лен, рожь, овес, ячмень.

Комфортный период для отдыха в среднем за год составляет 180 дней. Летний комфортный период продолжается 50–60 дней со второй декады июня по вторую декаду августа. Зимой комфортный период продолжается около 120 дней.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Якшангского сельского поселения   относится к строительно-климатической зоне II В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -32оС и - 4,7 0оС. Продолжительность отопительного периода составляет 228 дней.

## 2.2. Геолого-геоморфологические условия

Якшангское сельское поселение расположено в юго-восточной части Костромской области. В орографическом отношении территория расположена в пределах водноледниковой равнины. Рельеф территории изменяется от слабоволнистого до волнисто-бугристого с ясно выраженной овражно-балочной системой. Широко распространен рельеф слаборасчленённой эрозионно-денудационной равнины, плоскоравнинный и увалисто-холмистый.

В северной возвышенной части абсолютные отметки высоких холмов и увалов изменяются от 150 до 170 м. В нижней части долины реки Большой Якшанги отметки снижаются до 116 -120 м.

В геологическом строении района принимает участие мощная толща пород палеозоя, залегающая на размытой поверхности докембрийского фундамента. Четвертичные образования сверху повсеместно покрывают отложения нижнего триаса. Они выражены мореными валунами, суглинками и глинами, водноледниковыми флювиогляциальными  песками разнозернистыми с включением обломочного материала, прослоями и линзами песков, глинистыми прослоями песков и супесей. Мощность морены и флювиогляциальных образований изменяется от 10 до 20 м.

По долинам рек развиты аллювиальные образования, выраженные песками, суглинками, супесями, глинами, в толще которых встречаются линзы и прослои торфов, илов. Мощность аллювия от 3-5 м (в верховьях рек) до 10-20 м (в нижнем течении рек).

Следует отметить непостоянство литологического состава четвертичных образований, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. В них наблюдается перемежаемость слоев, выклинивание одних слоёв и замещение их другими литологическими разностями.

Болотные осадки развиты на болотах и выражены торфом мощностью 1-2 м. На торфяных месторождениях мощность достигает 4 - 6 м.

Современные физико-геологические  процессы и явления представлены овражной и речной эрозией, оползнями типа оплывин.

## 2.3. Минерально-сырьевые ресурсы

Большинство месторождений общераспространённых полезных ископаемых на территории Поназыревского муниципального района разведано предварительной разведкой, запасы их ориентировочные, на балансе они не числятся. Вопрос использования таких месторождений решается после проведения детальной разведки.

На территории Якшангского сельского поселения в междуречье рек Якшанга, Восточная Якшанга и Малая Якшанга в районе п. Якшанга и бывшего населенного пункта п. Северный выделена  прогнозная площадь для поисков суглинков и глин для производства кирпича.

Прогнозная площадь выделена по 20 скважинам, вскрывшим суглинки мощностью от 1,2 до 5,5м. Мощность вскрыши от 0,2 до 0,3м. Площадь участка составляет 8350 га, прогнозные ресурсы по категории Р3 –  15,2 млн. м3.

В настоящее время добыча полезных ископаемых на территории поселения не осуществляется, лицензии на право пользования недрами не выдавались.

## 2.4. Гидрографическая характеристика и гидрологические условия

Якшангское сельское поселение расположено на территории бассейна р. Волги, в пределах водосборной площади р. Ветлуги. Основным водотоком является река Большая Якшанга – левый приток р. Ветлуги. Все водоемы относятся к категории чистых.

Реки территории  в соответствии с классификацией по водному режиму и площади водосбора относятся к категории средних и малых водотоков. Поймы рек узкие или плохо выражены, а местами совсем отсутствуют, проходят в лесах и не имеют больших площадей кормовых угодий. Берега крутые, часто заросшие кустами.

Таблица 2.4.1 – Общая характеристика речной сети.

| № п/п | Наименование рек | Куда впадает | С какой стороны | Общая длина всего (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. Якшанга | р. Ветлуга | Слева | 35 |
|  | р. Большая Якшанга | р. Ветлуга | Слева | 55 |
|  | р. Восточная | р. Большая Якшанга | Слева | 14 |
|  | р. Крутая | р. Большая Якшанга | Справа | 19 |
|  | р. Малая Якшанга | р. Большая Якшанга | Слева | 45 |

Уровневый режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью. Повышение уровня рек весной начинается в средине апреля и наибольшей величины достигает к концу месяца. Спад уровней на крупных и средних реках продолжается до средины июня, а на небольших реках половодье заканчивается во второй декаде мая.

Устойчивый ход уровня и межень ежегодно нарушается дождевыми паводками. Такие паводки чаще всего бывают в июне и сентябре. Дождевые паводки, как правило, ниже весенних, но в отдельные годы могут превышать наивысший уровень весеннего половодья.

Зимняя межень, обычно устойчивая, характеризуется незначительным колебанием уровня. Наиболее низкие уровни наблюдаются в период интенсивного ледообразования в конце ноября – начале декабря и в конце марта.

Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния, дождевых осадков с площади водосбора и грунтовых вод.

Продолжительность ледостава на реках района 150-170 дней. Наибольшая толщина льда на реках в марте 70-80 см.  Вскрытие рек происходит 15 - 20 апреля. Средняя продолжительность замерзания рек составляет  4 - 5 месяцев.

По химическому составу вода рек относится к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов кальция.

## 2.5. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория находится в пределах Ветлужского артезианского бассейна, входящего в качестве структуры второго порядка в состав Средне-Русского артезианского бассейна. В рассматриваемом районе пресные подземные воды, принадлежащие зоне свободного водообмена, содержатся в четвертичных образованиях, осадках мезозоя (средняя юра, нижний триас) и самой верхней части отложений верхнетатарского яруса верхней перми.

Водосодержащими в четвертичных образованиях являются разнозернистые пески местами с включением гравия и гальки (флювиогляциальные и аллювиальные пески), реже прослой гравийно-галечного материала. Мощность песков невыдержанна, местами пески выклиниваются, замещаются глинистыми разностями или залегают в виде невыдержанных линз и прослоев в глинистой толще и не имеет сплошного распространения. Вследствие этого водообильность четвертичного водоносного комплекса непостоянна и незначительна. Воды, как правило, безнапорные или слабонапорные, питающиеся за счёт инфильтрации атмосферных осадков. В долинах рек там, где воды аллювиальные образований связаны с ранними водами, водообильность комплекса несколько увеличивается. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные с минерализацией менее 1 г/литр, представляют практический интерес для нецентрализованного водоснабжения и эксплуатируются колодцами и одиночными скважинами. Дебит колодцев и скважин до 0,1-0,5 л/сек, удельный дебит до 0,05-0,15 л/сек. В связи с неглубоким залеганием уровня могут быть подвержены поверхностному загрязнению.

Нижнетриасовый водоносный комплекс имеет широкое распространение. Водосодержащими является в основном пески разнозернистые, залегающие виде прослоев непостоянной мощности 5-10 и реже более метров. На отдельных участках встречаются прослои конгломератов. Воды слабонаправленные и напорные, величина напора достигает 50-70 м и более. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые, пресные, минерализацией менее 1 г/литр, пригодны для хозяйственно-питьевых целей и других нужд. Дебит скважин до 0,5-1 л/сек, удельный дебит менее 0,1 л/сек. На отдельных участках водообильность комплекса возрастает до 3-4 л/сек. Следует отметить, что на отдельных участках усиленный водоотбор из нижнетриасового комплекса может привести к подсосу солоноватых и солёных вод из нижележащих пород татарского яруса. Данный водоносный горизонт является одним из эксплуатационных горизонтов для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Татарский водоносный комплекс верхней перми в зоне свободного водообмена содержит пресные подземные воды. Воды напорные, местами статический уровень воды в скважинах устанавливается неглубоко от дневной поверхности. Водосодержащими являются пески,  залегающие в толще глин, алевролитов и мергелей. Суммарная мощность песчаных прослоев достигает 10-15 м. Дебит скважин, эксплуатирующих этот водоносный комплекс, достигает 2,5 л/сек., величина удельного дебита 0,3 л/сек.

В самой верхней части отложений татарского яруса в зоне свободного водообмена содержатся пресные воды с минерализацией менее 1 л/сек. Такие воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. На отдельных участках, в зоне замедленного водообмена, содержатся солоноватые и солёные воды с минерализацией 1-3 г/литр и более, не пригодные для хозяйственно-питьевых целей.

## 2.6. Почвенный покров и растительность

В системе почвенно-географического районирования территория Якшангского сельского поселения принадлежит к таежно-лесной зоне подзолистых почв Восточно-Европейской фации. В составе почвенного покрова доминирующее положение занимают подзолистые и дерново-подзолистые почвы,   распространены болотные, пойменные, реже дерновые почвы. По механическому составу преобладают средне- и легкосуглинистые почвы.

Пахотный горизонт имеет непрочную комковато-пылеватую структуру, лёгкий и средний механический состав, хорошую водопроницаемость, в результате чего происходит промывание атмосферными водами почвенного профиля и вынос элементов питания в нижележащие горизонты. Пахотные земли в большинстве своём имеют сильнокислую реакцию среды, средне обеспечены подвижным калием и бедны подвижным фосфором.

Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур реально лишь при соблюдении комплекса агротехнических мероприятий, таких как система удобрений, известкование, качество обработки почвы. В лесной зоне встречается болотная растительность, которая формирует торфяные почвы.

Земельные ресурсы рассматриваемой территории изучены крайне слабо.

Растительность и животный мир.  В Якшангском сельском поселении большая часть земель занята лесами. Леса образованы, преимущественно, вторичными березняками и осинниками, появившимися после сведения коренных хвойных лесов. В сохранившихся хвойных лесах  преобладающими пародами являются ель, сосна.

В лиственных лесах основное распространение получила берёза, меньше осина, липа и ольха. Ива растёт по берегам рек и в их поймах.

В подлеске произрастают: шиповник, бузина, калина, крушина ломкая. Из мелких кустарников встречаются: вереск, брусника, черника.

Травянистая растительность представлена многочисленными видами и разновидностями растений. Так в поймах рек растут овсяница, костёр безостый, ежа оборная, мятлик, клевер, лютик, подорожник, лисохвост, хвощ щавель и многие другие. В суходольных лугах растут тимофеевка луговая, горошек мышиный, погремки, манжетка, василёк луговой, лютик едкий. На болотах в верхнем ярусе встречаются: сосна, берёза, ель, ольха; в травяном ярусе: осока, камыш, клюква, брусника.

В видовом составе животного мира преобладают характерные для подзоны южной тайги – лесные животные. На состав и видовое разнообразие непосредственное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Типичными представителями лесов являются: белка обыкновенная, лось, бурый медведь, заяц-русак, заяц-беляк, лисица, волк, куница, норка европейская, барсук, рысь, крот, выдра, выхухоль. Из птиц водятся: тетерев, глухарь, рябчик, белая куропатка, серая куропатка, сова, дятел, утка.

В реках и водоёмах водятся рыбы: щука, судак, окунь, жерех, язь, голавль, плотва, пескарь, лещ, карась, сом, налим, чехонь, линь, стерлядь.

## 2.7. Объекты культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Земельным  кодексом РФ земли объектов культурного наследия отнесены к землям особо охраняемых территорий и объектов (территории историко-культурного назначения) и должны использоваться в особом режиме. Любая деятельность, не соответствующая установленному режиму, законом не допускается.  Установление, порядок и режим охраны возложен на уполномоченные государственные органы.

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

Постановлением главы администрации Костромской области от 30.12.1993 г. № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» (приложение 2), на территории Якшангского сельского поселения поставлены на государственную охрану 2 объекта культурного наследия. К настоящему времени сохранился только 1 памятник.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения (ОКНР) на территории Якшангского сельского поселения,  включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, представлен в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1. Перечень объектов культурного наследия на территории  Якшангского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011г

|  | Наименование ОКНР | Местонахождение ОКНР | Балансодержатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом жилой для рабочих лесопильного завода Зингера, 1914 г. | п. Якшанга, ул. Папанина, 15 | Находится в безвозмездном управлении Якшангского сельского поселения (муниципальное жилье), охранное обязательство оформлено | Техническое состояние удовлетворительное. Площадь памятника 1508 м2 |
| 2 | Дом жилой, кон. XIX - нач. XX в. | пос. Якшанга, ул. Кирова, 121 | - | Утрачен |

Согласно ст. 9.3. Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 (с изменениями от 13.12.2010 N 358-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Согласно законодательству Российской Федерации объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ, используется с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта, послужившими основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;

- согласование в порядке, установленном пунктом 4 статьи 35 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия, условия которого устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

При государственной регистрации права собственности на объект культурного наследия собственник принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), требования к условиям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения или объекты культурного наследия местного (муниципального) значения определяется законом субъекта Российской Федерации.

Настоящим проектом предлагается проведение работ по сохранению памятников культурного наследия на территории Якшангского сельского поселения, включая разработку проектов зон  охраны объектов культурного наследия, переведение земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия в  земли историко-культурного назначения, проведение реставрационных работ.

Мероприятия по охране  объектов культурного наследия:

- Переведение земельного участка в границах территории объекта культурного наследия «Дом жилой для рабочих лесопильного завода Зингера», включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в  земли историко-культурного назначения.

- Разработка проектов зон  охраны объекта культурного наследия.

- Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с законами Костромской области.

## 2.8. Характеристика земельного фонда сельского поселения. Структура землепользования

Земельный фонд Поназыревского муниципального района составляет  210756 га. На 01.01.2011 года в состав муниципального района входят Поназыревское городское поселение, Полдневицкое сельское поселение, Хмелевское сельское поселение и Якшангское сельское поселение.

Согласно действующему законодательству и сложившейся практике, государственный учет земель в Российской Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям. Ежегодно по данным государственного кадастра недвижимости и  действующих  нормативных  правовых  актов  государственных  органов  Костромской  области  и  муниципальных  образований  специалистами территориальных отделов Управления Федеральной службы  государственной регистрации кадастра и картографии  по Костромской области составляются отчеты о земельном фонде в административных границах районов и городов области.

Согласно сведениям, предоставленным Шарьинским отделом Управления Росреестра  по Костромской области, земельный фонд Якшангского сельского поселения на  начало 2011 года составляет 32207,9 га.

В ходе выполнения работ по разработке проекта генерального плана Якшангского сельского поселения расчет площади сельского поселения производился картометрическим методом. Границы поселка Якшанга нанесены на картографические материалы проекта на основании картографических материалов М 1:10000, выполненных ФГУП «Костромское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» в 2001году в ходе проведения работ по установлению черты сельских населенных пунктов Поназыревского  района Костромской области.

В результате уточнения площади населенного пункта п. Якшанга картометрическим методом с ортофотопланов масштаба 1:2000 были выявлены расхождения с данными Росреестра. Полученные результаты представлены в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1. Распределение земель  Якшангского сельского поселения по категориям на 1 января 2011 года

| Категория земель | Площадь земель по данным Росреестра | Площадь земель, рассчитанная картометрическим методом |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 626 | 1,94 | 626 | 1,94 |
| Земли населенных пунктов | 438 | 1,36 | 513,67 | 1,59 |
| Земли промышленности, связи, транспорта и иного назначения | 242,888 | 0,76 | 242,888 | 0,75 |
| Земли лесного фонда | 30901 | 95,94 | 30901 | 95,72 |
| Земли водного фонда | - |  | - |  |
| Земли запаса | - |  | - |  |
| Земли особо охраняемых территорий | - |  | - |  |
| Итого земель в административных границах | 32207,888 | 100 | 32283,558 | 100 |

Почти 96% площади поселения составляют земли лесного фонда. Доля всех остальных категорий земель в общем балансе незначительна.

Земли сельскохозяйственного назначения. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

К землям сельскохозяйственного назначения на территории поселения отнесены земли запредельного пользования сельхозпредприятий ТОО «Родина», ТОО «Заболотье», а также земли Заболотского сельского поселения.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Общая площадь земель этой категории в Якшангском сельском поселении по данным Росреестра составляет 438 га (п. Якшанга 428га, земли запредельного пользования -10га). Площадь поселка Якшанга согласно вычислениям, произведенным картографическим методом, составляет 503,67га.

К землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения относятся территории, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

В составе земель Якшангского сельского поселения учтено 1,5146 га земель промышленности, 0,3579 га земель энергетики, 119,3425 га земель автомобильного транспорта и 121,673 га  земель железнодорожного транспорта.

Площадь земель лесного фонда приведена по данным Поназыревского лесничества и составляет 30901 га. К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли запаса, земли водного фонда и земли особо охраняемых территорий и объектов на территории  сельского поселения не выделены..

# 3. Планировочная  структура и функциональное зонирование территории

## 3.1. Планировочная структура

Предметом генерального плана сельского поселения является планировочная организация территории с рациональным размещением на ней всех отраслей хозяйства, организацией транспортных функций, обеспечивающих внутренние и внешние ее связи, а также создание благоприятных условий для проживания населения.

Главные направления развития планировочной структуры поселения на перспективу определялись на основе выявления основных планировочных элементов: точечных (планировочные центры); линейных (планировочные оси) – наиболее важные транспортные и инженерные коммуникации; зональных (планировочные зоны) – территории с резко выраженными природными и хозяйственными особенностями.

Большая часть территории Якшангского сельского поселения относится к зоне ведения лесного хозяйства и включает лесные участки, являющиеся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности.

Главная планировочная ось сельского поселения совпадает с главной планировочной осью всего Поназыревского муниципального района. Ось представляет собой транспортно-коммуникационный коридор, в котором проходит республиканская автодорога Галич-Киров, железная дорога Москва – Киров - Галич, высоковольтные линии электропередач. Данная ось (транспортный коридор) оказывает основное воздействие на развитие производительных сил в районе и расселение.

На территории поселения выделяется единственный планировочный центр – п. Якшанга, Здесь располагается весь жилищный фонд сельского поселения, административные, финансовые структуры, учреждения образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта.

Решения генерального плана направлены на создание благоприятных условий для проживания населения  за счет улучшения жилищных условий, сохранения  количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне Российской Федерации и Костромской области, развития  инженерной и транспортной инфраструктур, организации промышленного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Для нового жилищного строительства предлагается выделять   земельные участки в границах п. Якшанга на территориях, как свободных от застройки, так и занятых ветхим и аварийным жилищным фондом, подлежащим замене к расчетному сроку. Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками около 2000 м2.

Увеличение площади жилищного фонда планируется проводить в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности  и комплексности застройки  селитебных территорий.

Создание новых промышленных предприятий планируется в составе существующих и проектируемых производственных зон, предназначенных для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами, согласно проведенному функциональному зонированию.

Выделенные на картах генерального плана рекреационные зоны предлагается использовать для организации кратковременного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

### 3.2. Земельные участки запредельного пользования.

На территории Якшангского сельского поселения находятся земельные участки запредельного пользования Шарьинского муниципального района. Согласно данным администрации Поназыревского муниципального района их общая площадь составляет  637 га.  К участкам запредельного пользования относятся земли сельскохозяйственного назначения сельхозпредприятий ТОО «Родина» (63га), ТОО «Заболотье» (540 га), а также земли Заболотского сельского поселения общей площадью 34 га.

Согласно постановлению администрации Костромской области от 24.06.2008 № 184 «Об утверждение реестра населенных пунктов Костромской области», деревни Первая Культура и Вторая Культура отнесены к Заболотской сельской администрации Шарьинского муниципального района Костромской области. Рассматриваемые населенные пункты  расположены в административных границах Поназыревского муниципального района, но вся инфраструктура, вопросы общего управления и социального обеспечения,  находятся в ведении Шарьинского района. На сегодняшний день  рассматривается вопрос о возврате земель запредельного пользования общей площадью 637 га Поназыревскому муниципальному району.

Земли запредельного пользования нанесены на карты генерального плана  согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра.

## 3.3. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Перспективное функциональное зонирование определяется с учетом сложившегося использования территории, на основании  комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории.

Настоящим проектом территория Якшангского сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функциональных зон показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого  развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в границах Якшангского сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона преимущественного гражданского строительства - включает территорию п. Якшанга.

- Зона развития лесного хозяйства – включает эксплуатационные леса, являющиеся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (дороги, сооружения электроснабжения, газоснабжения, связи).

- Рекреационная зона – территории,  предназначенные для сохранения и использования существующего природного ландшафта в  целях обеспечения охраны окружающей среды и отдыха населения  с возможным строительством объектов для осуществления рекреационной деятельности.

- Зона специального назначения территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компостирования ТБО.

- Земельные участки запредельного пользования - земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий ТОО «Родина», ТОО «Заболотье», а также земли населенных пунктов Первая Культура, Вторая Культура  Заболотской  сельской администрации Шарьинского муниципального района.

Помимо территории сельского поселения настоящим проектом проведено функциональное зонирование территории поселка Якшанга, с выделением   следующих зон:

- Жилая зона  - предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1-2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха.

- Зона перспективной жилой застройки - предназначена для планируемого  жилищного строительства. Выделена в границах населенного пункта.

- Общественно-деловая зона - территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сельского населения в обслуживании. Допускается размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых площадок, размещение автостоянок для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объектов коммунального хозяйства.

- Производственная зона - предназначена для размещения промышленных, производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон.

Целевое назначение: размещение промышленных, производственных, коммунально-складских объектов различных классов вредности в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосервиса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

- Зона транспортной инфраструктуры - предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

- Рекреационная зона – парки,  скверы, озелененные территории общего пользования,  используемые в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом.

- Зона особо охраняемых территорий – территории, занятые особо охраняемыми природными территориями и объектами культурного наследия.

- Зона специального назначения – кладбище, площадка временного хранения ТБО.

- Зона природного ландшафта – территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность, способствуют оздоровлению окружающей среды, формируют систему открытых пространств.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Параметры функциональных зон определены  картометрическим методом (в результате обмера чертежа) и дают общее ориентировочное представление об изменении использования земель сельского поселения в результате проектных предложений генерального плана, см. таблицы 3.3.1, 3.3.2.

Таблица 3.3.1.– Параметры функциональных зон, выделенных на территории  Якшангского сельского поселения

| №№ | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2011г) | Расчетный срок (2031г) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Зона преимущественного гражданского строительства | 503,67 | 1,56 | 503,67 | 1,56 | Жилищное строительство; строительство спортивной площадки; реконструкция здания недостроенного детского сада под школу - детский сад; строительство цеха лесопиления (ООО АКС); размещение производства по глубокой безотходной переработке древесины (ООО «Якшангский лес») |
| 2. | Зона развития лесного хозяйства | 28905 | 89,53 | 28893,63 | 89,5 |  |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 460,6 | 1,43 | 460,6 | 1,43 |  |
| 4. | Рекреационная зона | 1772,0 | 5,49 | 1783,37 | 5,52 | Обустройство рекреационной зоны, примыкающей к южной границе п. Якшанга (строительство малых архитектурных форм, разбивка дорожек) |
| 5 | Зона специального назначения | 5,64 | 0,02 | 5,64 | 0,02 |  |
| 6. | Земельные участки запредельного пользования | 637 | 1,97 | 637 | 1,97 |  |
|  | ИТОГО: | 32283,91 | 100 | 32283,91 | 100 |  |

*   Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 3.3.2 – Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Якшанга

| №№ | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2011г) | Расчетный срок (2031г) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Жилая зона | 292,64 | 58,1 | 284,42 | 56,47 |  |
| 2. | Зона перспективной жилой застройки | - | - | 5,5 | 1,09 | Земельные участки под ИЖС |
| 3 | Общественно-деловая зона | 10,96 | 2,18 | 10,39 | 2,06 | Реконструкция здания детского сада под школу - детский сад Строительство спортивной площадки |
| 4 | Производственная зона | 16,68 | 3,31 | 25,07 | 4,98 | Цех лесопиления (ООО АКС) Производство по глубокой безотходной переработке древесины (ООО «Якшангский лес») Перенос пилорамы с ул. Кирова |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры, | 50,08 | 9,94 | 50,08 | 9,94 |  |
| 6 | Рекреационная зона | 0,35 | 0,07 | 1,76 | 0,35 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм) |
| 7 | Зона особо охраняемых территорий | 0,12 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | Выделение зон охраны объекта культурного наследия регионального значения |
| 8. | Зона специального назначения | 1,16 | 0,23 | 1,16 | 0,23 |  |
| 9. | Зона природного ландшафта | 131,68 | 26,14 | 125,17 | 24,86 |  |
|  | ИТОГО | 503,67 | 100 | 503,67 | 100 |  |

*Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 3.4. Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории Якшангского сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории поселения отнесены:

- охранные зоны коммуникаций (электрических сетей, линий и сооружений связи);

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- береговая полоса;

- зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения);

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями отражены  на карте «Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1:25 000».

Охранные зоны коммуникаций. Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт – 10м;

- 35 киловольт –  15м;

- 110 киловольт – 20м;

- 150, 220 киловольт – 25м;

- 330, 500, 400 киловольт – 30м;

- 750 киловольт – 40м.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны  рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 - ФЗ.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-	до 10 км – в размере 50 м;

-	от 10 до 50 км – в размере 100 м;

-	от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км. от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м  для уклона до 30градусов и 50 м для уклона 30 градусов и более. В виду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов рек и ручьев Якшангского сельского поселения, проектом генерального плана устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы - 50 м, для всех водных объектов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы определяется в соответствии с Водным кодексом РФ:

- для рек длиной  не более чем 10км – 5м;

- для рек, протяженность которых более 10км – 20м.

Территории, подверженные затоплению и подтоплению.  Границы и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействий вод запрещается.

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО) организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

1)  посадка высокоствольных деревьев;

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

3) проживание людей;

4) применение ядохимикатов и удобрений.

В границах 2 и 3 поясов ЗСО  запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,  навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта).

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.

Границы и необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, разрабатываемым специализированными организациями. В Якшангском при аварии на автомобильной дороге сельском поселении проекты зон  охраны объектов культурного наследия не разработаны.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования - участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог V категории - 25 метров;

б) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров;

в) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров;

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. На картах проекта установлены следующие санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских  и сельскохозяйственных объектов:

- пилорама – 100 м;

- малые предприятия и цеха малой мощности: по производству хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки – 50м;

На перспективу на территории сельского поселения предусматривается строительство кирпичного завода. СЗЗ ориентировочно составит 300м.

Размер санитарно-защитных зон для котельных устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений (в соответствии с п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарно-защитные зоны от санитарно-технических объектов

В соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены следующие санитарно-защитные зоны для санитарно-технических объектов:

- сельские кладбища – 50 м;

- участки компостирования  ТБО -500м;

- компостирование отходов без навоза и фекалий - 300м.

# 4. Оценка демографического потенциала территории

## 4.1. Население. Современное состояние

Якшангское сельское поселение относится к территориям с низкой плотностью населения (5,4 чел/км2). По данным администрации на 01 января 2011 года численность жителей сельского поселения составляла 1750 человек. В период с  2006 по 2010 гг. численность населения Якшангского  сельского поселения сократилась на 155 человек или на 8,2%.

Возрастная структура населения. Современная возрастная структура населения сформировалась под влиянием двух групп факторов: демографических изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах, а также  за счет воздействий, связанных с экономическими и социальными изменениями, произошедшими в самом поселении.

Возрастная структура населения Якшангского сельского поселения представляет собой регрессивный тип воспроизводства, что нашло отражение в возрастной пирамиде населения. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом в возрастной пирамиде ярко выражена асимметрия  (в старших и средних возрастных группах) между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Наиболее многочисленными возрастными группами в поселении являются группы населения в возрасте 60-64 года (12%), 50-54 года (9,4%) (рисунок 4.1.1). Крайне малочисленны группы населения 0-4 года (2,8%), 5-9 лет (1,7%), 10-14лет (3,4%), что приведет к значительному снижению рождаемости при достижении женщинами данных поколений 20-29 лет, возраста наиболее эффективного для деторождения.

Характерной особенностью возрастной структуры Якшангского сельского поселения является очень низкая доля лиц моложе трудоспособного возраста – 9% (158 чел.) и высокая доля лиц старше трудоспособного возраста – 41,1% (719 чел.). Удельный вес населения трудоспособного возраста составляет 49,9 % (873 чел.).

Рисунок 4.1.1 – Половозрастная структура населения Якшангского сельского поселения на начало 2011 г.

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населен.  Динамика уровня рождаемости в Якшангском сельском поселении в период 2006-2010 гг. характеризуется  очень низкими   показателями коэффициента рождаемости. Наиболее высокий коэффициент рождаемости был зафиксирован в 2006 году, и составил 6,8 родившихся на 1000 человек населения. Крайне низкий коэффициент рождаемости – 2,9 родившихся на 1000 человек населения – отмечен в 2010 году (средний коэффициент рождаемости среди сельского населения по Костромской области в 2010г составил 12,6‰.).   В 2007-2009 г.г. коэффициент рождаемости не превышал уровня 5,9 (.

Коэффициент смертности в рассматриваемый период имеет выраженную тенденцию к снижению. Максимальный уровень смертности зарегистрирован в 2006 г. и составил 31‰. Минимальный уровень смертности отмечен в 2010 г. -  17,7‰. Этот показатель несколько ниже среднего уровня смертности (20,9‰) среди сельского населения Костромской области  в 2010г.

Принимая во внимание высокий уровень смертности населения и низкий коэффициент рождаемости, деформацию возрастной структуры и проходящий на территории поселения процесс старения населения, можно предположить, что в ближайшее время в Якшангском сельском поселении числа родившихся будет недостаточно даже для простого воспроизводства и роста численности населения не произойдет. При сложившихся  социально-экономических условиях неизбежно будет идти активная естественная убыль населения.

Рисунок 4.1.2 – Динамика изменения процессов рождаемости и 
смертности в Якшангском сельском поселении  в 2006-2010 гг.

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым показателем которого служит коэффициент естественного прироста. Результатом естественного прироста населения является комплексное взаимодействие процессов рождаемости и смертности, а так же до определенной меры сказывается влияние брачности и разводимости.

На протяжении 2006-2010 гг. на территории Якшангского сельского поселения в результате постоянного превышения уровня смертности над уровнем рождаемости наблюдается процесс естественной убыли населения, максимальное значение которого -  - 46 человек зафиксировано в 2006году.

Рисунок 4.1.3 – Динамика изменения естественного прироста 
населения Якшангского сельского поселения в период с 2006 по 2010 г.

Воспроизводство населения на исследуемой территории с одной стороны определяет влияние общероссийских тенденций, с другой стороны решающее значение принадлежит особенностям регионального развития. Поселок Якшанга формировался как жилой поселок лесозаготовительной отрасли. На сегодняшний день лесные ресурсы данной территории практически исчерпаны. Отставание в формировании социальной инфраструктуры, отсутствие выбора в сфере приложения труда, низкий уровень доходов являются причинами миграции из п. Якшанга молодежи, что ведет в дальнейшем к  изменениям половозрастного состава населения и сокращению его численности.

Миграция населения. При анализе демографической составляющей на территории сельского поселения наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция.

Миграционный прирост (убыль) оказывает определенное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов. В период с 2007 по 2010 показатель миграции в сельском поселении нестабилен: в 2007 году миграционная убыль составила -4 человека, а спустя год миграционный прирост достиг  +31 человек. Всего с 2007 по 2010 годы миграционная убыль в Якшангском сельском поселении  составила   -19 человек.

## 4.2. Трудовые ресурсы. Современное состояние

Рынок трудовых ресурсов сельского поселения находится в непростой ситуации, складывавшейся на протяжении длительного времени в связи с изменениями в экономике и  в демографии. Естественная убыль населения, рост числа людей пенсионного возраста является долговременной тенденцией и приводит к ежегодному снижению численности экономически активного населения,  создает предпосылки для дефицита рабочей силы в будущем в условиях предполагаемого экономического роста.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На 1 января 2011 г. численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет,  женщины 16-54 года) в поселении составляла 873 человека или 49,9% от всей численности населения, что является достаточно низким показателем для населения Костромской области.

Структура занятости по сферам экономической деятельности (согласно ОКВЭД) представлена в таблице 4.2.1 и на рисунке 4.2.1

В 2011 г. в структуре занятости населения по сферам экономической деятельности  наибольшая доля занятых отмечена в  следующих отраслях: образование – 42 чел.  (19,1%),  торговля – 35 чел. (15,9%), транспорт и связь – 47 чел. (21,4%),  лесное хозяйство – 62 человека (28,2%).

Таблица 4.2.1 Распределение жителей Якшангского сельского поселения по сферам экономической  деятельности.

| Вид деятельности | Число занятых, чел. |
| --- | --- |
|  | 2011г |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 62 |
| Обрабатывающие производства | - |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | - |
| Строительство | - |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 35 |
| Транспорт и связь | 47 |
| Финансовая деятельность | - |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 21 |
| Образование, в т.ч. дошкольное | 42 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 11 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 |
| ИТОГО: | 220 |

Расчет численности работающих, распределение их по сферам экономической деятельности сделаны на основании недостаточно полных данных, предоставленных администрацией  сельского поселения, и являются приблизительными. Необходимо отметить, что значительная часть трудоспособного населения, проживающего на территории Якшангского сельского поселения, трудоустроена в соседнем Шарьинском районе, экономически более развитом и  располагающим большим количеством рабочих мест.

Сложно учесть и долю работающих в малом бизнесе. Ведение статистического учета работающих в этой сфере затруднено по причине «скрытой безработицы» - трудовой деятельности без оформления трудовых отношений или трудовой деятельности по неучтенным временным договорам. Такое положение особенно характерно для лесопромышленной отрасли, где из-за малого количества лесовозных дорог круглогодичного действия  добыча леса ведется, в основном, в зимнее время. Этим чаще всего занимаются небольшие временные бригады, которые распадаются в конце сезона. Плохо поддаются учету также наемные работники на частных пилорамах.

В структуре рынка труда значительную  долю занимают работающие в бюджетных организациях: административных, образования и культуры, здравоохранения и пр. Несмотря на более низкий уровень заработной платы в большинстве бюджетных организаций, в условиях неустойчивой ситуации на рынке труда эти виды деятельности сохраняют привлекательность для местного населения, тем более что в результате общегосударственных мер происходит постепенное повышение заработной платы работников бюджетных организаций.

Значительное число рабочих мест обеспечивает жителям п. Якшанга железная дорога.

Рисунок 4.2.1 Распределение жителей Якшангского сельского поселения по видам деятельности в экономике.

Анализ безработицы. На 01.01.2011г численность безработных, официально зарегистрированных  в службе занятости населения, в Якшангском сельском поселении составляет 20 человек (2,3% трудоспособного населения). Уровень зарегистрированной безработицы в Якшангском сельском поселении значительно ниже областных показателей. Уровень зарегистрированной безработицы в Костромской области в 2010г составил 6,2%. При этом в сельском поселении высок уровень незарегистрированной безработицы, что свидетельствует о кризисной ситуации в экономике поселения.  Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание.

В последние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках труда приобретает новые черты -  повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов.

Таким образом, демографическая ситуация и рынок трудовых ресурсов в поселении являются его слабой стороной, и будут ограничивать развитие территории в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

## 4.3. Прогноз демографического развития Якшангского сельского поселения

Предположительный прогноз демографического развития Якшангского сельского поселения был разработан на базе имеющихся данных демографического развития Якшангского поселения с учетом стратегий и целевых программ развития Костромской области и Поназыревского муниципального района.

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельского поселения являлось предположение, что региональные демографические различия в Костромской области существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-экономических показателей в самом поселении.

При составлении прогноза было разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: инерционный и оптимистический (рис. 4.3.1., 4.3.2.).

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного варианта прогноза служит предположение о неизменности в проектируемый период (до 2031 г.) основных тенденций в развитии демографических показателей.

Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Поназыревского муниципального района в целом и Якшангского сельского поселения в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется, что будут выполнены меры по сокращению убыли населения, предусмотренные федеральными программами, увеличится рождаемость, что приведет к  положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры населения Якшангского сельского поселения был использован метод компонент (метод возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демографического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными параметрами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны определяется численность населения каждого отдельного возраста в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с другой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисления числа рождений на каждый искомый год прогнозируемого периода.

При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в России, Костромской области и муниципальном образовании за последние годы:

- возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин;

- возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 15 до 49 лет;

- возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин;

- коэффициент суммарной рождаемости;

- средний возраст матери при рождении ребенка;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и женщины;

- коэффициент младенческой смертности;

- доля мальчиков среди родившихся;

- коэффициент  выбытия.

В качестве основного варианта демографического развития Якшангского сельского поселения  выбран оптимистический сценарий. При составлении прогноза были приняты следующие предположения:

- коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы;

- специальный коэффициент рождаемости будет на уровне среднего для сельского населения Костромской области;

- темпы отрицательной миграции будут снижаться и к концу проектируемого периода приблизятся к нулевой отметке.

Оба сценария прогноза не предполагают увеличения численности населения. Согласно «инерционному» сценарию демографические показатели  в Якшангском сельском поселении останутся на прежнем уровне, и не будут изменяться в сторону ухудшения демографической ситуации. Численность населения к 2016 году сократится на 7,2 %. В период с 2016 по 2031гг темпы сокращения численности населения станут нарастать и к 2031 году убыль составит 30,2% (рис. 4.3.1).

В основу «оптимистического» варианта прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей с небольшим улучшением демографической ситуации. Сценарий основывался на росте рождаемости – до среднего для сельского населения Костромской области уровня рождений на одну женщину в фертильном возрасте, увеличении продолжительности жизни у мужчин и женщин, постепенном сокращении миграционной убыли населения (к 2031г коэффициент выбытия – 0‰). Роста численности населения и при этом сценарии также не предполагается, однако сокращение численности населения будет происходить более низкими темпами: до 4,5%  к 2016 г. и до 22,2%  к 2031г.  (рис.4.3.2.).

Рисунок 4.3.1 Инерционный вариант прогноза динамики численности населения  Якшангского сельского поселения  в 2011-2031 гг.

Рисунок 4.3.2 Оптимистический вариант прогноза динамики численности населения  Якшангского сельского поселения  в 2011-2031 гг.

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития поселения принимается оптимистический сценарий.

## 4.4. Прогноз занятости населения Якшангского сельского поселения

Прогнозирование на долгосрочную перспективу размера и структуры трудовых ресурсов опирается на демографический прогноз и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения  в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

Численность населения трудоспособного возраста в Якшангском  сельском поселении в исследуемый период будет постепенно сокращаться. К 2031 г. она сократится на 30,5% по сравнению с показателем 2011 года. Одновременно будет сокращаться количество населения старше трудоспособного возраста. Если к началу 2011 г. в сельском поселении проживало 719 человек старше трудоспособного возраста, то к 2031 г. их количество сократится до 564 чел.   или на 21,6%.

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности населения  младше трудоспособного возраста. В период с 2011 по 2026 г.  численность детей увеличится на 43%, а с 2026 г. количество жителей младше трудоспособного возраста начнет планомерно снижаться.

Рисунок 4.4.1 Прогноз динамики численности населения Якшангского сельского поселения в период до 2031 г. по группам возраста

Рисунок 4.4.2 Прогноз динамики демографической  нагрузки на трудоспособную часть населения в Якшангском сельском поселении  в период до 2031 г.

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в сельском поселении (рисунок 4.4.2) в течение 2011-2031 гг. будет характеризоваться как очень высокая, к 2021 году она достигнет 139%.  Это связано с продолжающимся старением населения и сокращением численности средних возрастов. Предполагается, что до 2021 гг. показатель будет расти, а с 2026 г. наметится тенденция на снижение демографической нагрузки на трудоспособную часть населения, однако этот показатель будет превышать 100%.

В проектируемый период в Якшангском сельском поселении сохранятся основные проблемы рынка труда, связанные:

- со специализацией экономики поселения на лесозаготовке;

- со старением возрастной структуры населения;

- с низкой деловой активностью населения;

- с низким профессиональным уровнем трудовых ресурсов.

Приоритетными должны стать целевые программы, направленные на стабилизацию демографической ситуации и диверсификацию экономики.

# 5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Система обслуживания населения сельских территорий формируется из учреждений, обеспечивающих стандарт проживания и предоставляющих повседневные услуги, и учреждений, предоставляющих периодические услуги.

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения. Показатели обеспеченности Якшангского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

## 5.1. Детские дошкольные учреждения

На территории  Якшангского сельского поселения на 01.01.2011г  функционировало одно детское дошкольное образовательное учреждение -   МДОУ «Якшангский детский сад».

Детский сад расположен по адресу:  п. Якшанга, ул. Папанина, д. 39. Находится в одноэтажном деревянном здании 1966 года постройки, обеспеченном водоснабжением, отоплением (котельная больницы, работающая на дровах), канализация – выгреб. Техническое состояние здания детского сада удовлетворительное.

Учреждение, рассчитанное на 28 мест, посещают 28 детей. Наполняемость детского сада - 100%. В сельском поселении на 01.09.2011г существует очередь на устройство ребенка в детский сад – 4 человека.

По нормативам градостроительного проектирования Костромской области, число мест в детских дошкольных учреждениях должно быть не менее 45-55 мест на 1000 человек населения. В таблице 5.1.1 представлен расчет нормативно необходимого  количества мест в детских дошкольных учреждениях на проектируемый период. Численность населения взята согласно демографическому прогнозу.

Таблица 5.1.1 – Расчет нормативного числа мест в дошкольных образовательных учреждениях Якшангского сельского поселения на период до 2031г

| Период | Фактическое количество мест | Минимальное количество мест при нормативной обеспеченности 450 мест/1000 чел. |
| --- | --- | --- |
| 2011год | 28 | 79 |
| первая очередь – 2016год |  | 75 |
| расчетный срок – 2031 год |  | 61 |

Проектом предлагается:

- до 2016г  провести реконструкцию недостроенного здания детского сада под школу - детский сад,  с выделением дошкольного отделения на 25-30 мест.

- до 2031г провести капитальный ремонт здания детского сада в п. Якшанга площадью 240,4 м2.

## 5.2. Общеобразовательные учреждения

На 01.01.2011г в  Якшангском сельском поселении зарегистрировано одно общеобразовательное учреждение -  МОУ «Якшангская средняя общеобразовательная школа». Школа расположена в приспособленном деревянном здании 1935 года постройки, оборудованном водопроводом,  отоплением (собственная котельная, работающая на дровах). Канализация - выгреб.  В здании школы расположены столовая на 90 мест и спортивный зал. В школе, рассчитанной на 240 мест, на 01.09.2011 года обучалось 116 детей. Наполняемость 48,3%.

Здание школы находится в аварийном состоянии.  На территории п. Якшанга имеется недостроенное 2-х этажное кирпичное здание, предназначавшееся для детского сада на 120 мест. Районной целевой программой «Социальное развитие села Поназыревского района на 2011-2012 годы» предусмотрена реконструкция этого здания под школу на 200 мест.  При школе планируется строительство школьного спортивного зала, отдельный блок предназначается для предоставления услуг дополнительного образования. В настоящее время  проектно-сметная документация на реконструкцию детсада п. Якшанга под среднюю общеобразовательную школу проходит государственную экспертизу.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Костромской области обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями должна быть не менее 90 мест на 1000 человек. Расчет нормативной обеспеченности населения Якшангского сельского поселения общеобразовательными учреждениями на перспективу до 2031года произведен в таблице 5.2.1.

По нормативу на расчетный срок в общеобразовательных учреждениях сельского поселения должно быть не менее 122 мест.

Таблица 5.2.1. Расчет нормативного числа мест в общеобразовательных учреждениях Якшангского сельского поселения на период до 2031г

| Период | Фактическое количество мест | Минимальное необходимое количество мест при нормативной обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 2011 год | 240 | 157 |
| первая очередь – 2016год |  | 150 |
| расчетный срок – 2031 год |  | 122 |

Проектом предлагается:

- до 2016г провести реконструкцию здания детского сада под школу на 120  ученических мест, с  выделением дошкольного отделения на 25-30 мест.

## 5.3. Учреждения культуры

В системе культурного обслуживания населения Якшангского сельского поселения на 01.01.2011г  задействованы:

  - Якшангский сельский Дом Культуры, п. Якшанга, ул. Мира, д.1;

  - Якшангская сельская библиотека, п. Якшанга, ул. Клубная, д.1;

  - Якшангская детская библиотека, п. Якшанга, ул. Мира, д.1;

  - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  Якшангская школа искусств (МОУ ДОД Якшангская ДШИ),  п. Якшанга, ул. Мира, д.1.

Муниципальное учреждение Якшангский СДК находится в 2-х этажном кирпичном здании 1983 года постройки, рассчитанном на 300 мест. Здание оборудовано централизованным водоснабжением, отапливается от собственной котельной, работающей на дровах, канализации нет. Техническое состояние здания удовлетворительное, однако, требуется ремонт крыши, котельной.

Основной вид  деятельности - представление населению услуг социально-культурного, оздоровительного, развлекательного характера; создание условий для занятий любимым и художественным  творчеством.

В этом же здании находятся: Якшангское отделение школы искусств и детская библиотека. С 15.02.2011 г. в целях оптимизации штатной численности и экономии расходов местного бюджета  МОУ ДОД Якшангская ДШИ реорганизована путем присоединения к МОУ ДОД Поназыревская ДШИ.  В настоящее время в Якшангском филиале школы искусств обучаются 45 детей. В школе работает хоровое отделение, отделение фортепьяно.

Якшангская сельская библиотека расположена в здании бывшего лесничества. Здание деревянное, находится в удовлетворительном состоянии. Общий библиотечный книжный фонд (на 01.01.2011г) составляет 28587 ед. хранения, в т.ч. 15862 ед. книжного фонда в сельской библиотеке и 12725 ед. книжного фонда в детской библиотеке.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Костромской области обеспеченность сельского населения области клубными учреждениями должна составлять 80 мест на 1000 жителей. При этом обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км); размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического предусматривается в административном центре поселения.

Обеспеченность населения Якшангского сельского поселения местами клубных заведений (дома культуры и сельские клубы)  в 2 раза превышает нормативный показатель (80 мест на 1000 жителей), библиотечным фондом в 2,2 раза (таблица 5.3.1).

Изменение структуры библиотечной сети Якшангского сельского поселения проектом не прогнозируется. Согласно СНиП 2.07.01-89* для сельских поселений с численностью населения 1-2 тыс. человек необходимо от 6 до 7,5 тыс. единиц хранения библиотечного фонда и 5-6 читательских мест в расчете на тысячу населения.     В настоящее время перед всеми сельскими библиотеками стоит задача обновления книжного фонда и поддержания обеспеченности населения книжным фондом на должном уровне.

Таблица 5.3.1 Расчет нормативного числа мест в учреждениях культуры Якшангского сельского поселения на период до 2031г

| Период | Обеспеченность клубными учреждениями, мест | Обеспеченность библиотечным фондом, тыс. ед. |
| --- | --- | --- |
|  | фактическая | нормативная | фактическая | Нормативная |
| 2011 год | 300 | 140 | 28,587 | 13,125 |
| первая очередь – 2015год |  | 134 |  | 12,540 |
| расчетный срок – 2030 год |  | 109 |  | 10,215 |

Проектом предлагается:

на период до 2016г:

    - капитальный ремонт здания МУК «Якшангский СДК» на 300 мест, п. Якшанга.

## 5.4. Учреждения здравоохранения

Стационарное медицинское обслуживание населения Якшангского сельского поселения осуществляет МБУЗ «Поназыревская ЦРБ», мощностью 30 койко-мест. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения проводится на базе поликлиники МБУЗ «Поназыревская ЦРБ» мощностью 250 посещений в смену, находящейся в районном центре, и Якшангской амбулаторией, мощностью 50 посещений в смену, расположенной в п. Якшанга.

Якшангская амбулатория размещена в деревянном здании 1989 года постройки. Здесь же находится аптечный киоск. Здание оборудовано централизованным водоснабжением. Отопление осуществляется от собственной котельной, работающей на дровах,  канализация-выгреб. В настоящее время здание амбулатории требует капитального ремонта кровли.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Костромской области минимальная обеспеченность сельского населения учреждениями здравоохранения повседневного обслуживания не нормируется,  а определяется по заданию на проектирование, установленному органами здравоохранения.

Поскольку на территории Якшангского сельского поселения отсутствуют специализированные больницы, население получает в системе здравоохранения сельского поселения основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Стационарное лечение и лечение в специализированных клиниках осуществляется в районном и областном центрах. Здравоохранение в сельском поселении будет развиваться по пути обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболеваний:

Проектом предлагается:

1. на период до 2016 г проведение капитального ремонта здания Якшангской амбулатории. Площадь здания – 129,9 м2.

## 5.5. Объекты для занятий физической культурой и спортом

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории сельского поселения предполагает строительство объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения систематически занимающегося разными формами физической культуры возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

В соответствии с поручением губернатора Костромской области (протокол заседания Совета по развитию местного самоуправления при губернаторе Костромской области № 4 от 03.12.2010 г.) определены базовые  и опорные виды спорта  для Поназыревского муниципального района: лыжные гонки, зимний полиатлон, легкая атлетика, летний полиатлон, баскетбол, волейбол, шашки, футбол.

В настоящее время в Якшангском  сельском поселении  имеются следующие спортивные сооружения: спортзал при МОУ "Якшангская средняя общеобразовательная школа" и стадион,  общей площадью 2500 м2, с оборудованной волейбольной площадкой, футбольным полем. Стадион находится в удовлетворительном состоянии,  требуется оборудование беговой дорожки и сектора для прыжков.

Нормативами градостроительного проектирования Костромской области предусмотрена обеспеченность населения спортивными залами общего пользования  из расчета 350 м2 площади пола зала, спортивно-тренажерными залами повседневного обслуживания - 70-80 м2 общей площади, детско-юношескими спортивными школами - 10   м2 площади пола зала на 1000 жителей. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются  в каждом поселении. Согласно СНиП 2.07.01-89* территория плоскостных спортивных сооружений должна соответствовать показателю - 0,7-0,9га на 1000 жителей.

Таблица 5.5.1 Расчет нормативного количества  площадей для занятий физкультурой и спортом в п. Якшанга на период до 2031г

| Период | Фактическая обеспеченность: | Минимальное количество при нормативной обеспеченности: |
| --- | --- | --- |
|  | спортивные залы, м2 | плоскостные спорт. сооружения, га | спортивные залы, м2 | плоскостные спорт. сооружения, га |
| 2011 год | 288 | 0,25 | 612,5 | 1,22 |
| I очередь – 2016год |  |  | 585,2 | 1,17 |
| расчетный срок – 2031 год |  |  | 476,7 | 0,95 |

Для развития на  территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, проектом предлагается:

на перспективу до 2016года:

- сохранение и повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы;

- организация физкультурно-оздоровительных и спортивных секций  при существующем ДК в п. Якшанга;

- строительство спортивной площадки в районе ДК.

- строительство лыжной трассы в п. Якшанга.

## 5.6. Общественные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Из  административных и общественных учреждений на территории п. Якшанга находятся:  администрация Якшангского сельского поселения и почта.  Согласно данным государственной статистической отчетности (форма № МО-1 «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования») на территории Якшангского сельского  поселения работают 10 магазинов с общей площадью торгового зала 368,2 м2, 3 павильона (площадь торгового зала 42,0 м2, 1 предприятие общественного питания на 24 посадочных места (кафе «Ассорти»), 1 школьная столовая на 90 посадочных мест, 1 розничный рынок на 3 торговых места, 1 приемный пункт по  ремонту и пошиву швейных изделий («Иголочка»). Банно-прачечных заведений и гостиниц на территории п. Якшанга нет.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Костромской области для минимальной обеспеченности сельского населения торговыми площадями достаточно  на 1000 человек 100 м2 торговых площадей  продовольственных магазинов и  200 м2 - непродовольственных магазинов товаров первой необходимости. Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) должны планироваться из расчета 2 рабочих места на 1000 жителей исходя из потребностей территории в данном виде обслуживания. Для предприятий общественного питания достаточно  40 мест на 1000 жителей.

В настоящее время в Якшангском сельском поселении количество торговых площадей ниже нормативного уровня. Не соответствует нормативному уровню и  количество мест  в существующих предприятиях общественного питания (см. таблицу 5.6.1).

На территории сельского поселения необходимо обеспечить решение таких задач, как развитие системы бытового обслуживания населения, развитие новых организационных форм в жилищно-коммунальном хозяйстве, направленных на обеспечение его самодостаточности; создание рынка услуг строительных и транспортных организаций. Для выполнения этих  задач необходимо стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг.

Таблица 5.6.1 Расчет нормативного количества предприятий обслуживания в Якшангском сельском поселении на период до 2031г

| Наименование учреждения | Ед. измере ния | СНиП 2.07.01-89*; соц. норматив на 1000 жителей | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт./ норматив на 01.01.2011 | Расчетный норматив на 01.01.2016 | Расчетный норматив на 01.01.2031 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения банков | операц. касса | 1 на 10-30 тыс. чел | 1/1 | 1 | 1 |
| Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс. чел. | 1/1 | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торговой площади | 200 м2 на 1000 чел непродовольственных товаров 100 м2 на 1000 человек продовольственных товаров. | 410,2 / 525 | 502 | 409 |
| Рыночные комплексы | м2 торг.пл. | 24 на 1000 жителей | 3/42 | 40 | 33 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 жителей | 24/70 | 67 | 54 |
| Бани | место | 5 | -/9 | 8 | 7 |

## 5.7. Организация ритуальных услуг

Для традиционных захоронений жители сельского поселения пользуются кладбищем общей площадью 1,5 га, расположенном южнее п. Якшанга. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. В настоящее время потребности в организации кладбища на территории Якшангского сельского поселения нет.

# 6. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда  в Якшангском сельском поселении на 01.01.2011 г. составляла 42941 м2. В застройке преобладают индивидуальные жилые дома и блочные  двухквартирные жилые дома, построенные  в основном из дерева. 425 домов общей площадью  27625 м2 находятся в частной собственности, 143 дома общей площадью 15316 м2 относятся к муниципальной собственности.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в п. Якшанга составляет  24,54 м2/чел, что соответствует уровню фактических статистических данных по Костромской области для сельской местности -24,5 м2/чел (2007г).

Основная проблема Якшангского сельского поселения – большое количество ветхого и аварийного жилищного фонда. К ветхому и аварийному жилищному фонду в п. Якшанга отнесено 160 индивидуальных жилых домов общей площадью 9600 м2 и 12 многоквартирных домов, общей площадью 1752 м2.

По состоянию на 01.01.2011 г ветхое и аварийное жилье составляет в общем объеме жилищного фонда 26,4%.

Формирование рынка доступного жилья – является одним из приоритетов социально-экономической политики Поназыревского муниципального района на ближайшие годы. В районе разработана муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Поназыревского муниципального района Костромской области» в 2011-2015 годах.

Цель Программы – обеспечение населения муниципального района доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Задачи Программы:

- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

- развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения;

- формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий;

- снижение административных барьеров в строительстве;

- выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий.

Сроки реализации Программы - 2011-2015 годы.  В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих показателей:

1) увеличение к 2016 году показателя обеспеченности жильем в расчете на 1 человека до 18,42 кв. метров;

2) увеличение ежегодного показателя ввода жилья на территории района с 1,09 тыс. кв.м. в 2011 году до 1,4 тыс. кв.м. в 2015 году с перспективой увеличения годового объема ввода жилья к 2020 году до 2,65 тыс. кв. м.

3) увеличение к 2016 году доли земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в общем объеме земельных участков, предоставленных для освоения в целях жилищного строительства на территории района, до 4 %;

4) сокращение сроков подготовки документации для жилищного строительства;

5) снижение к 2016 году доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде района до 3,43%;

6) снижение к 2016 году коэффициента доступности жилья до 2,8 лет;

7) увеличение к 2016 году доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями с помощью собственных и заемных средств до 2,8%.

По состоянию на 01.01.2011 года средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 человека в Якшангском сельском поселении гораздо выше запланированных  муниципальной программой нормативов. Однако для доведения доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда к 2016 году  до 3,43% на территории поселка Якшанга необходимо вывести из эксплуатации 9879,13 м2 ветхого и аварийного  жилья, заменив его новым, т.е. строить по 1975,8 м2 жилья в год.

По данным администрации Поназыревского муниципального района в 2009 году в п. Якшанга был введен в эксплуатацию 1 жилой дом площадью 102,9 м2, в 2010г -  дом площадью 64,2м2. За 10 месяцев 2011года сдачи жилья в эксплуатацию не было. Таким образом, существующие темпы строительства вряд ли позволят достичь заявленных программой жилищного строительства результатов.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Костромской области минимальная нормативная обеспеченность жильем в 2015 году для сельской местности должна составить 26,4 м2/чел, в 2025 г – 29,0 м2/чел.

Для определения необходимого объема строительства в сельском поселении проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демографического прогноза. При этом принимались следующие исходные ограничения:

- Расчеты ведутся исходя из прогнозной численности населения сельского поселения.

- По состоянию на 01.01.2011 года доля аварийного и ветхого жилья в Якшангском сельском поселении составляет 11352 м2 или 26,4% от жилищного фонда.

- К 2016г обеспеченность населения жильем должна составить 26,4 м2/чел. Расчет необходимого жилищного фонда ведется на численность жителей в 2016г. Общая величина необходимого строительства для достижения искомой величины жилищного фонда распределяется равномерно на весь период до 2016г.  Кроме того, в период с 2011г до 2031г равными долями должно быть выведено из жилищного фонда все жилье, относящееся к рангу аварийного и ветхого на 01.01.2011г.

- К  2031 г. обеспеченность населения жильем должна составить  29 м2 жилой площади на человека. Расчет необходимого жилищного фонда ведется на численность жителей в 2031г., а общая величина необходимого строительства распределяется равномерно на весь период 2016-2031 гг.  Кроме того, в период с 2016г до 2031г равными долями должно быть выведено из жилищного фонда все жилье, оставшееся в составе жилищного фонда на 01.01.2016г.

Для достижения предусмотренной региональными нормативами градостроительного проектирования обеспеченности жилищным фондом -  26,4 м2/чел,  в п. Якшанга необходимо построить  к 2016 году 1199,8 м2 жилья. Помимо этого нужно построить 2838 м2 для замены ветхого и аварийного фонда. Следовательно, чтобы выполнить взятые обязательства на территории Якшангского сельского поселения нужно строить по 807,56 м2 жилья в год.

В связи с прогнозируемым сокращением численности населения к 2031году средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 человека увеличится. Однако на территории останется проблема замены 8514 м2 ветхого и аварийного фонда. Чтобы ликвидировать весь аварийный фонд темпы строительства должны будут составить  примерно 567,6 м2 в год (таблица 6.1.).

Таблица 6.1. Расчет планируемого  жилищного строительства на территории  Якшангского сельского поселения.

| Показатели | факт 01.01.2011г. | первая очередь 2016 г | расчетный срок 2031 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 1750 | 1672 | 1362 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 | 42941 | 44140,8 | 39498 |
| Существующий объем ветхого и аварийного жилищного фонда, м2 (по состоянию на 01.01.2011) | 11352 | 8514 | - |
| Обеспеченность жильем, м2/чел | 24,54 | 26,4 | 29,0 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | 83,55 | 807,56 | 567,6 |

Для предотвращения кризиса в сфере жилья в п. Якшанга на 1 очередь реализации генерального плана Проектом выделены 26 земельных участков  общей площадью   5,5 га на незастроенных территориях в границах населенного пункта. Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками около 2000 м2.

В течение расчетного срока планируется полная замена ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 01.01.2011 года. Убыль жилищного фонда составит  11352 м2. Объем убыли жилищного фонда по ветхости может корректироваться при составлении планов текущего капитального строительства с учетом программ по проведению капитального ремонта жилых домов. Территории, занятые ветхим жильем, будут постепенно высвобождаться и по мере освобождения использоваться под новое жилищное строительство.

Проектом предлагается:

1. на период до  2016 выделить 26 земельных участков общей площадью 5,5 га  для перспективного жилищного строительства в п. Якшанга.

# 7. Потенциал основных отраслей экономики

Природно-климатические и административно-экономические условия предопределили специализацию Якшангского сельского поселения на лесном хозяйстве. На территории поселения сельскохозяйственных предприятий, и животноводческих комплексов нет. Небольшое количество скота содержится только в личных подсобных хозяйствах населения.

По состоянию на 01.07.2011года в 810 личных подсобных хозяйствах граждан находится  50 голов крупного рогатого скота (в т.ч. коров 26), 51 свинья, 210 овец и коз, 537 голов птицы.  Посевные площади сельскохозяйственных культур составляют 113 га, в т.ч. 57 га под картофелем, 36 га под овощами.

Личные подсобные хозяйства обеспечивают местные потребности в сельскохозяйственной продукции. Развитие личных подсобных хозяйств позволило бы увеличить процент занятости и уровень жизни населения. Для развития ЛПХ на территории поселения предлагается провести комплекс мероприятий, направленных на популяризацию применения эффективных технологий производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; применения новых машин и оборудования, удобрений и средств защиты от вредителей и болезней; обеспечить возможность микрокредитования личных подсобных хозяйств граждан.

Основную долю в объеме отгруженной продукции, работ, услуг собственного производства на территории поселения занимают предприятия лесопромышленного комплекса.  Так как основная часть лесных ресурсов территории была использована в предыдущие годы, на территории Якшангского сельского поселения деятельность крупных лесозаготовительных предприятий в настоящее время не возможна.

По состоянию на 01.01.2011 года деятельностью по заготовке древесины в поселении занимаются 3 предприятия: ООО «Якшангский лес», ООО «Якшангское ЛЗП», ООО «АКС». Три индивидуальных предпринимателя занимаются лесозаготовкой и  переработкой древесины. Объем отгруженных товаров, работ, услуг по разделу лесозаготовки за 2010г составил 6224,5 тыс. руб., в 2011году  ожидается в размере 7718,3 тыс. руб. (по прогнозу администрации сельского поселения).

По разделу «производство пищевых продуктов» осуществляет деятельность ООО «Якшангский лес», имеющий на территории поселения пекарню. По оценке за 2010 год объем отгруженной продукции составил 1293,6 тыс. руб.  В 2011году по прогнозным оценкам объем хлебопечения составит 1388,1 тыс. руб.

Ведением лесного хозяйства на территории поселения занимается Якшангское участковое лесничество, входящее в состав Поназыревского лесничества. Леса Якшангское участкового лесничества расположены на площади 30949 га и составляет 16,2% от площади Поназыревского лесничества. 94,27%  лесов являются эксплуатационными (29177га). К защитным лесам отнесены защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог общего пользования федерального значения на площади 1772 га (5,73%).

В лесах Якшангского участкового лесничества преобладают мягколиственные породы. Береза и осина  появились  на местах бывших вырубок 50-70-х годов прошлого века и в составе лесов занимают сейчас большую часть территории. Хвойные насаждения с преобладанием сосны и ели с пихтой сохранились и не были пройдены сплошными рубками в основном в защитных полосах вдоль железных и автомобильных дорог, а также в переувлажненных местообитаниях, в логах и заболоченных поймах рек.

Рис.7.1. Распределение  покрытой лесом площади Якшангского участкового лесничества по преобладающим породам.

Возрастная структура лесов крайне неравномерна  и далека от оптимальной. Соотношение четырех групп возраста насаждений (молодняков, средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных) делает невозможным применение равномерного режима пользования лесом.

Заготовка и переработка древесины на территории Якшангского участкового лесничества возможна в основном в эксплуатационных лесах, где этот вид пользования лесом всегда был традиционным, однако некоторая часть заготовок древесины допускается регламентом лесничества и  в защитных лесах. Ежегодная расчетная лесосека в лесах Якшангского участкового лесничества рассчитана по нескольким видам рубок  и представлена ниже в таблице  7.1.

Таблица 7.1. - Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок в Якшангском участковом лесничестве:   площадь  - га; запас - тыс. куб. м

| хозяйства | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины |
| --- | --- |
|  | при рубке спелых и перестойных лесных насаждений | при рубке лесных насаждений при уходе за лесами | при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений | при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | всего |
|  | Пло-щадь | запас | площадь | запас | площадь | запас | Пло- щадь | запас | площадь | запас |
|  |  | ликвид-ный | дело- вой |  | ликвид-ный | дело- вой |  | ликвид-ный | дело- вой |  | ликвидный | дело- вой |  | ликвид-ный | дело- вой |
| хвойное | 49 | 9,8 | 8,3 | 162 | 3,8 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 211 | 13,6 | 9,9 |
| мягколиственное | 202 | 44 | 27,5 | 833 | 14,9 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | 1035 | 58,9 | 30,3 |
| итого | 251 | 53,8 | 35,8 | 995 | 18,7 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | 1246 | 72,5 | 40,2 |
| В защитных лесах | 18 | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1,0 | 0,5 |

Программой развития лесного комплекса Костромской области до 2015 года предусматривается приоритетное развитие производств по глубокой переработке древесины. Это позволит увеличить объемы лесопользования и переработки лесных ресурсов, включая мало востребованные в настоящее время ресурсы мягколиственной низкосортной древесины и древесных отходов, что  будет стимулировать участие мелкого бизнеса в лесной отрасли.

По состоянию на 01.10.2011г. на Совете по инвестициям при губернаторе Костромской области одобрено 6 инвестиционных проектов в сфере заготовки и глубокой переработки древесины в Поназыревском муниципальном районе. Два из этих проектов принадлежат предприятиям Якшангского сельского поселения: проект по созданию производства по глубокой безотходной переработке древесины на базе производственных мощностей ООО «Якшангский лес» и строительство цеха лесопиления в п. Якшанга (ООО «Акс»). В результате реализации этих инвестиционных проектов увеличится  освоение расчетной лесосеки, будет создано дополнительно  42 рабочих места, планируется обеспечение дровами  социальной сферы Якшангского сельского поселения, увеличится  поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Программой «Социально-экономическое развитие Поназыревского муниципального района Костромской области на 2010-2013гг. и на перспективу до 2020г.» планируется на территории Якшангского сельского поселения строительство завода по производству глиняного кирпича. Эти планы увязываются с предстоящей газификацией района.

Малое предпринимательство является важнейшей составляющей современной рыночной системы хозяйствования, решает задачи занятости населения, формирует конкурентную среду, смягчает  социальную напряжённость. На территории Якшангского сельского поселения зарегистрировано 14 индивидуальных предпринимателей, большая часть которых занята в сфере оптовой и розничной торговли. За 2010г  оборот розничной торговли на территории поселения составил 26256,6 тыс. руб. На 2011год по данным администрации сельского поселения оборот розничной торговли прогнозируется в размере 28011,4 тыс. руб. В 2010г в поселении открыт приемный пункт по ремонту и пошиву одежды «Иголочка». Услуги по содержанию многоквартирных домов оказывает управляющая компания «Норд».

Малое предпринимательство является важным сектором рыночной экономики, на его долю в развитых странах приходится около 30% валового национального продукта. Развитие малого предпринимательства – одно из стратегических направлений преобразований, происходящих в российской экономике, оно оказывает положительное воздействие на преодоление кризисных явлений, продвижение реформ, их результативность, решение социальных проблем. Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций, обеспечивает быстрый оборот ресурсов, высокую динамику роста, оперативно и адекватно реагирует на изменение конъюнктуры рынка, придает экономике гибкость и стабильность.

Одним из приоритетных направлений развития малого бизнеса в Якшангском сельском поселении может стать придорожный бизнес. Основной целью дальнейшего совершенствования сервисного обслуживания на автомобильных дорогах  является создание такой системы, при которой уровень сервисного обслуживания станет привлекательным средством для привлечения инвесторов с различной формой собственности. При этом возрастает занятость населения на объектах дорожной инфраструктуры, что немаловажно при современном состоянии экономики.

Анализ современного состояния дорожной инфраструктуры свидетельствует о том, что к объектам дорожного сервиса относятся:

- площадки отдыха и охраняемые площадки-стоянки;

- мотели и кемпинги для кратковременного и продолжительного отдыха водителей и пассажиров;

- пункты питания и предприятия торговли;

- автозаправочные станции (АЗС) станции технического обслуживания (СТО) моечные пункты.

Малый бизнес имеет хорошие перспективы по созданию строительных и транспортных предприятий, предприятий по добыче и производству стройматериалов.  Малые предприятия на условиях экономической заинтересованности могут создаваться в сфере переработки отходов, прежде всего – бытовых, в благоустройстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в туристическом секторе.

Развитие туризма как самостоятельной отрасли экономики на территории Якшангского сельского поселения затруднено ввиду полного отсутствия инфраструктуры гостеприимства (гостиниц, ресторанов, баров, развлекательных центров), плохого состояния автомобильных дорог и малочисленности объектов туристической привлекательности.

Однако если рассматривать Поназыревский муниципальный район в качестве единого туристско-рекреационного комплекса, где будут учитываться ресурсы всех поселений, на территории Якшангского сельского поселения также могут быть разработаны туристические маршруты.

Станция Якшанга появилась в 1903 году при строительстве Вологодско-Вятской железной дороги.  Вскоре после открытия движения по железной дороге рядом со станцией Якшанга возникло небольшое лесозаготовительное предприятие, принадлежавшее компании «Зингер». В посёлке сохранилась водонапорная башня и несколько зданий, построенных в первом десятилетии ХХ века. Объект культурного наследия регионального значения - Дом жилой для рабочих лесопильного завода Зингера (1914 г.) поставлен на государственную охрану.

Благодаря отсутствию крупных промышленных предприятий и имеющимся природно-рекреационным ресурсам, на территории поселения возможно развитие природного и экологического туризма. В этой связи следует отметить наметившуюся в современном мире тенденцию увеличения доли экологического туризма, туров, связанных с активным и экстремальным отдыхом, не требующих высокого уровня обслуживания, что подтверждает потребительский интерес, даже при невысоком уровне развития инфраструктуры.

Для развития туристической и рекреационной деятельности на территории Якшангского сельского поселения  необходимо сформировать единую программу развития туристической отрасли Поназыревского муниципального района, предусматривающую в том числе:

- консолидированные усилия по формированию спроса на виды отдыха, предлагаемые в районе;

- развитие транспортного обслуживания и транспортной инфраструктуры;

- создание необходимой инфраструктуры гостеприимства по туристическим маршрутам, включая гостиницы, предприятия общественного питания, автосервиса и т.д.;

- развитие информационного обеспечения туризма и маркетинга конкретных турпродуктов.

Для создания на территории Якшангского сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения условий по рациональному использованию ресурсов, образованию новых рабочих мест и обеспечению наибольшей занятости населения проектом предлагается:

на период до 2016г:

- проведение комплекса мероприятий направленных на укрепление и развитие  личных подсобных хозяйств населения;

- строительство цеха лесопиления в п. Якшанга (ООО «Акс»);

- создание производства по глубокой безотходной переработке древесины (ООО «Якшангский лес»);

- увеличение процента освоения расчетной лесосеки;

- стимулирование малого предпринимательства в создании предприятий по заготовке и переработке древесины, недревесных лесных ресурсов, транспортному и бытовому обслуживанию населения;

на период до 2031г:

6. строительство завода по производству глиняного кирпича.

# 8. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи Якшангского сельского поселения осуществляются железнодорожным и автомобильным видами транспорта.

Территорию сельского поселения пересекает широтная железнодорожная магистраль общереспубликанского значения Кострома –Шарья – Киров. Наличие железнодорожной магистрали оказывает значительное влияние на промышленное и социально-экономическое развитие муниципального образования, дает импульс для развития производственных связей с другими регионами России.

В практическом значении наличие железнодорожной магистрали обеспечивает населению транспортную доступность практически со всей территорией Российской Федерации. Поселок Якшанга является железнодорожной станцией,  и жители поселения пользуются пригородным железнодорожным сообщением для связи с районным центром п.г.т. Поназырево и г. Шарьей. На станции Якшанга останавливается поезд дальнего следования Москва - Санкт-Петербург. Лесная промышленность имеет реальную транспортную связь с потребителями сырья и готовой продукции. Кроме того, население п. Якшанга занято на обслуживании железнодорожной ветки, тем самым решается вопрос трудоустройства жителей.

Каркас автодорожной сети формируют региональные и муниципальные дороги  III-Y категорий. Общая протяженность автодорог общего пользования в границах поселения – 64,931км, из них с улучшенным покрытием 17,9 км (27,6%). Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в Якшангском сельском поселении составляет 0,077 км/кв. км, что значительно меньше, чем средний показатель по ЦФО (0,179 км). Автомобильные дороги в границах поселения характеризуются низкой интенсивностью движения. Основной транспортный поток  сосредоточен на дороге Шарья – Поназырево – граница Кировской области. Автомобильная дорога проходит параллельно железнодорожной магистрали Ярославль – Кострома – Котельнич – Киров и является своеобразной транспортной осью не только сельского поселения и района, но и Костромской области в целом.

Характеристика существующей автодорожной сети представлена в таблице 8.1.

Автозаправочных станций и станций технического обслуживания (СТО) на территории сельского поселения нет. Стоянки большегрузных машин и  транспортные развязки на территории поселения также отсутствуют, все пересечения автомобильных дорог осуществляются в одном уровне.

Автотранспортных предприятий, обеспечивающих перевозку пассажиров, в Якшангском сельском поселении нет, население пользуется железнодорожным видом транспорта и личными автомобилями.

Существующая конфигурация автодорожной сети на данном этапе полностью удовлетворяет потребности поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере относятся к качественным характеристикам – состоянию и типу покрытия дорожного полотна. Схемой территориального планирования Поназыревского муниципального района для развития транспортной инфраструктуры на территории Якшангского сельского поселения предусмотрено строительство автомобильной дороги «обход п. Якшанга». По состоянию на 01.10.2011 года подъезд к поселку Якшанга, протяженностью 3,431 км построен.

Таблица 8.1 -  Характеристика существующей автодорожной сети общего пользования на территории Якшангского сельского поселения.

| № п/п | Наименование автодороги (участка, подъезда к населенному пункту) | Значение автодороги | Через какие населенные пункты проходит | Категория дороги | Протяжен ность, км | Тип покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | асфальтобетон | гравий | грунт |
| 1 | Шарья-Поназырво-граница Кировской области | Региональное | Шарья, Поназырево | III | 16,6 | 16,6 | - | - |
| 2 | Подъезд к Якшанга | Региональное | Якшанга | V | 0,9 | 0,9 | - | - |
| 3 | Якшанга-Заболотье | Региональное | Якшанга, Заболотье |  | 4 | 0,4 | 3,6 | - |
| 4 | Якшанга-Сосновка | Муниципальное | Якшанга, Сосновка | Y | 40 | - | - | 40 |
| 5 | Якшанга, подъезд | Региональное | Якшанга | IY | 3.431 |  | 3.431 |  |

В настоящее время, помимо низкого технического уровня автомобильных дорог общего пользования, серьезной проблемой является  качество  транспортной инфраструктуры внутри населенных пунктов.

В муниципальной собственности  Якшангского сельского поселения                находится 26,7 км  улично-дорожной сети и 3 моста. Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только в случае их обоснования. Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-дорожной сети в п. Якшанга не планируется. Развитие автодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счёт капитального ремонта, в т.ч. с изменением типа дорожного покрытия.

Настоящим проектом в соответствии со СНиП 2.01.01-89* принята следующая классификация сельских улиц и дорог:

- главная улица;

- улица жилой застройки;

- проезд.

Основой улично-дорожной сети п. Якшанга являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенного пункта: общественные здания с комплексами жилой застройки и производственными зонами. Запланированные мероприятия по благоустройству улиц в п. Якшанга представлены в таблице 8.2. Протяженность улиц и дорог предоставлена администрацией сельского поселения.

Таблица 8.2. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети  на территории п. Якшанга

| Наименование улицы | Тип покрытия | Характеристика улично-дорожной сети | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г | 2031г |
|  |  | Протяжен-ность, км | категория. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Карла Маркса | грунтовое | 2,0 | V | - | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| ул. Кирова | грунтовое | 2,0 | V | - | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| ул. Краснофлотская | гравийное | 1,3 | V | Капитальный ремонт | - |
| ул. Железнодорожная | грунтовое | 2,0 | V | - | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| ул. Мира | грунтовое | 1,2 | V |  |  |
| ул. Урицкого | грунтовое | 0,5 | V |  | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| ул. Первомайская | грунтовое | 0,8 | V | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия; реконструкция моста (мост деревянный, 16,0 м) |  |
| ул. Октябрьская | грунтовое | 0,6 | V |  | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| ул. Лесная | грунтовое | 0,4 | V |  |  |
| ул. Гоголя | грунтовое | 0,4 | V |  |  |
| ул. Горького | грунтовое | 0,4 | V |  |  |
| ул. Комсомольская | грунтовое | 0,5 | V |  |  |
| ул. Культуры | грунтовое | 0,2 | V |  |  |
| ул. Папанина | гравийное | 0,8 | V | Капитальный ремонт |  |
| ул. Советская | грунтовое | 0,5 | V |  | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| ул. Свободы | грунтовое | 0,4 | V |  | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| ул. Депутатская | грунтовое | 0,4 | V |  | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| ул. Заречная | грунтовое | 0,5 | V |  |  |
| ул. Луговая | грунтовое | 0,2 | V | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия |  |
| ул. Набережная | грунтовое | 0,4 | V |  |  |
| ул. Новая | грунтовое | 0,2 | V |  |  |
| ул. Овражная | грунтовое | 0,2 | V |  |  |
| ул. Строительная | грунтовое | 0,4 | V |  |  |
| ул. Труда | грунтовое | 0,4 | V |  |  |
| ул. Узкоколейная | грунтовое | 0,5 | V |  |  |
| ул. Центральная | грунтовое | 0,7 | V | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия Реконструкция моста протяженностью 22м |  |
| ул. Чапаева | грунтовое | 0,4 | V |  |  |
| ул. 2-я Пятилетка | Гравийное/ грунтовое | 2,0 | V | Капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия |  |
| ИТОГО |  | 26,7 |  |  |  |

# 9. Инженерная инфраструктура

## 9.1. Водоснабжение

Существующее положение. Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Якшангском сельском поселении служат подземные воды. Вода из подземных источников без водоподготовки расходуется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд. Водопровод в сельском поселении действует с момента основания поселка Якшанга немецким предпринимателем Зингером. Находящиеся на территории поселка 8 км водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии и нуждаются в реконструкции. Водонапорная башня находится в аварийном состоянии и в настоящее время не используется. Владельцем водопроводных сетей является МУП «Якшангасервис», находящееся в стадии банкротства.

Состояние зон санитарной охраны (ЗСО) I пояса на водозаборе неблагополучное, ЗСО II-III поясов  не установлены. Наблюдается неэффективное расходование воды за счет протечек в изношенных водопроводных сетях, через неисправную запорную арматуру в зданиях.

Централизованным водоснабжением обеспечена только часть населенного пункта. Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами и собственными водозаборными скважинами.

Проектные предложения. Основными водопотребителями  п. Якшанга являются население и  промышленные предприятия. При расчёте потребности воды для с. Якшанга на хозяйственно – бытовые нужды населения принимались удельные нормы для сельских населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,3, с учётом благоустройства застройки, а также с учётом климатических условий, см. таблицу 9.1.1. Расход воды в общественных зданиях включен в удельные нормы водопотребления.

Таблица 9.1.1 Расчет суточного объема водопотребления п. Якшанга

| Наименование показателей | Норма водопотребления л/чел/сут. с коэф. 1,3 | 2011 г существ. состояние | 2016 г I очередь | 2031 г расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения |  | 1750 | 1672 | 1362 |
| Расчетное водопотребление: (м3/сут.) |  |
| - жилищного фонда | 162.5 | 284,4 | 271,7 | 221,3 |
| - промышленность, неучтенные расходы (15%) |  | 42,7 | 40,8 | 82,0 |
| - полив территории и зеленых насаждений (50 л/чел) | 50 | 87,5 | 83,6 | 68,1 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 414,5 | 396,1 | 322,6 |

Согласно полученным расчетам водопотребление п. Якшанга к расчетному сроку составит 322,6 м3/сут. Производительность водозабора должна составлять не менее  15 м3/час (360 м3/сут). Так как запасы эксплуатируемого месторождения подземных вод не утверждены, необходимы дополнительные гидрогеологические изыскания, для определения возможности получения заявленного объема воды.

Водоподготовка воды, подаваемой потребителям, в настоящее время отсутствует. Необходимо проведение лабораторных анализов качества воды, в зависимости от которых станет ясно, нужны ли дополнительные сооружения для получения воды питьевого качества или будет достаточно обычного комплекса при использовании подземных вод с соответствующими сооружениями по обеззараживанию воды.

В настоящее время у подземного водозабора не организован даже I пояс санитарной охраны. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо разработать и обустроить зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

На расчетный срок в поселке предлагается организовать единую сеть водоснабжения с водонапорной башней. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* проектом предлагается строительство кольцевых систем водоснабжения низкого давления. Имеющиеся тупиковые сети предлагается закольцевать для повышения надежности всей системы. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 100 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов. На следующей стадии проектирования специализированной организации необходимо выполнить гидравлический расчет системы водоснабжения п. Якшанга на основе решений генерального плана.

Противопожарный водопровод предусматривается в населенных пунктах на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или промышленным водопроводом. Проектом предлагается тушение пожаров в п. Якшанга организовать из хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетное количество одновременных пожаров в п. Якшанга: 1 внешний (в соответствии со СНиП 2.04.02-84* таблицей 5)  и 1 внутренний. Расчетный расход воды на пожаротушение на один внешний пожар принят по СНиП 2.04.02-84* (таблица 5) в соответствии с численностью населения и составляет 10 л/сек, расчетный расход воды на один внутренний пожар принят согласно СНиП 2.04.01-85* (таблица 1*) и составляет 2,5 л/сек в одну струю. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 130 м3 (с учетом работы водозабора).

Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования.

Данные по статистике водопотребления п. Якшанга отсутствуют. Согласно средним значениям, потребление воды населением достигает максимума в 12-13 часов и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в час (см. рисунок 9.1.1) . Для поселка Якшанга - 27,4 м3/час на расчетный срок. Рекомендуемая мощность водозабора составляет 15 м3/час, следовательно, для выравнивания пиков водопотребления необходима водонапорная башня.

На расчетный срок необходимый регулирующий объем бака башни составит 42,3 м3, пожарный объем бака составит 7,5 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 минут). Общий необходимый объем бака - 49,8 м3, следовательно, может быть использован типовой проект водонапорной башни с ближайшим объемом бака – 50 м3.

Рисунок 9.1.1 График водопотребления населением среднего населенного пункта.

Проектом предлагается:

- до 2016 г.: провести  реконструкцию существующих водопроводных сетей в п. Якшанга протяженностью  8 км;

- организовать зоны санитарной охраны существующего водозабора в составе трех поясов;

на период  до 2031:

- провести детальные гидрогеологические изыскания для определения  возможности получения заявленного объема воды питьевого качества  (360 м3/сут) для п. Якшанга;

- увеличить мощность водозабора до 360 м3/сут;

- довести обеспеченность населения п. Якшанга водопроводом до 100%

## 9.2. Водоотведение

Существующее положение. В настоящее время в Якшангском сельском поселении система централизованной канализации отсутствует. Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО от жилого фонда и объектов социального и культурно-бытового обслуживания осуществляется по заявкам жителей и учреждений на очистные сооружения в п.г.т. Поназырево.

Проектные предложения.

- до 2016 г.: обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода;

до 2031 г.:

4.    строительство локальных канализационных очистных сооружений для объектов соцкультбыта и промышленных предприятий.

## 9.3. Электроснабжение

Существующее положение. Сведения о системе электроснабжения Якшангского сельского поселения приведены согласно данным, предоставленным администрацией сельского поселения.

Электроснабжение территории поселения производится воздушно-кабельными линиями 10 кВ от  ПС 110/10 кВ «Якшанга». Система электроснабжения п. Якшанга тупиковая.

Таблица 9.3.1 Сведения об источниках электроснабжения Якшангского сельского поселения

| Наименование подстанции | месторасположение | Напряжение, кВ | Мощность трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/10 «Якшанга» | д. Культура, (запредельные территории Шарьинского муниципального района) | 110/10 | 6300 |

Подключение потребителей на напряжение 0,4 кВ выполняется к 15 трансформаторным подстанциям 10/0,4 кВ общей мощностью 1782 кВА. Протяженность сетей 10 кВ на территории сельского поселения составляет 35,5 км. Техническое состояние сетей электроснабжения удовлетворительное.

Таблица 9.3.2. Распределение ВЛ 0.4-10 кВ и ТП по центрам питания

| № | Наименование ВЛ (№ фидера) | Длина ВЛ, км | Кол-во ТП, шт | Мощность ТП (кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110/10 «Якшанга» |
| 1 | Ф 10- 01 | 31,15 | 10 | 1042 |
| 2 | Ф 10 - 06 | 4,35 | 5 | 740 |
|  | ИТОГО | 35,5 | 15 | 1782 |

Проектные предложения. В настоящее время уровень электропотребления сельского поселения полностью обеспечивается существующими электросетями. В ближайшие 10-15 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития промышленности, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах. Рост потребления в бытовой сфере ожидается за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, увеличения размеров жилья. Размещение на территории сельского поселения  новых промышленных предприятий, ввод нового жилья может потребовать проведение мероприятий по строительству новых электросетевых объектов.

Электропотребление жилищно-коммунального сектора поселения 
на перспективу определено на основе рекомендаций СНиП 2.07.01-89* с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения поселения по этапам строительства.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

Таблица 9.3.3. – Показатели электропотребления Якшангского сельского поселения на перспективу до 2031года

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011г. | I очередь строительства 2016г. | II очередь строительства 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 1750 | 1672 | 1362 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год* | кВт.ч/год | н/д | 950 | 950 |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс.кВт. ч/год | н/д | 1588,4 | 1293,9 |

*Согласно СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель электропотребления принят для Георгиевского сельского поселения – 950 кВт.ч/чел. в год, использование максимума электрической нагрузки -4100 ч/год.

На расчетный срок и перспективу основными задачами развития электрических сетей в сельской местности является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни. Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

Для решения проблемы уличного освещения рекомендуется разработать программу мероприятий, включающую в себя установку новых фонарей, строительство новых сетей и модернизацию существующей системы уличного освещения.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей поселения.

Проектом предлагается:

на период до  2016г:

1. проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

2. Осуществление текущего ремонта  существующих электросетевых объектов.

## 9.4. Теплоснабжение

Существующее положение. 	Теплоснабжение Якшангского сельского поселения осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, включающими промышленные, сельскохозяйственные, коммунально-бытовые котельные и индивидуальные источники теплоснабжения. Муниципальные котельные в основном работают на угле и на дровах. Характерной для коммунальной энергетики сельского поселения является высокая изношенность оборудования. Многие котельные оснащены устаревшим оборудованием и самодельными котлами, работают в неэкономном режиме с высокими удельными расходами топлива. Плохое состояние систем отопления, отсутствие приборов учета по воде и теплу обуславливают низкую эффективность использования теплоэнергии. Использование аварийного или резервного топлива на источниках теплоснабжения в «пиковом режиме», как правило, не предусмотрено, т.к. требует установки дополнительного оборудования.

По данным государственной статистической отчетности (форма МО-1) на территории Якшангского сельского поселения находится 7  котельных мощностью до 3 Гкал/ч,  протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  150 м.

Таблица 9.4.1. Сведения о источниках теплоснабжения находящихся на территории Якшангского сельского поселения

| Наименование населённого пункта | Наименование котельной | Список обслуживаемых объектов | Максимальный часовой расход (мощность котельной, Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/час | Расчётная нагрузка Гкал/час |
| п. Якшанга | Котельная школы | Школа (ул. Папанина, 18) - 1535 м2, 220 мест | 0,21 | 0,21 |
|  | Отопительная котельная | Детский сад (ул. Папанина, 39) - 300 м2, 20 мест | 0,13 | 0,19 |
|  |  | Поликлиника (ул. Папанина) - 165 м2 |  |  |
|  | Котельная администрации | Администрация (ул. Ленин, 38) - 178,5 м2 | 0,1 | 0,1 |
|  | Котельная ДК | ДК (ул. Мира, 1) - 400 м2, 300 мест | 0,07 | 0,07 |
|  | Котельная пожарной части | Пожарная часть (ул. Ленина) - 80 м2 | 0,01 | 0,01 |

Проектные предложения. Согласно «Энергетической стратегии развития России» важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются: замещение значительного количества действующих теплоэнергоустановок новыми; перевод их на природный газ или на местные источники энергии, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования.

Проектом предлагается на территории сельского поселения  сохранить систему децентрализованного теплоснабжения. Промышленные предприятия, социально значимые объекты будут получать тепло от собственных котельных, работающих на местных источниках энергии. Одними из первоочередных мероприятий для них должны стать: модернизация котельных, замена энергоемкого оборудования, замена ветхих сетей теплоснабжения. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением жителей частного сектора будут применяться индивидуальные отопительные системы.

В целях энергосбережения и для обеспечения топливом населения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы района, в качестве которых выступают лесосечные отходы и низкосортная нереализуемая древесина.

Согласно целевой областной программе «Развитие газификации  Костромской области до 2015 г» в проектируемый период планируется газификация п. Якшанга. Настоящим проектом предполагается, что к расчетному сроку газификация жилищного фонда достигнет 100%. Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения, предлагается организовать на базе индивидуальных автономных газовых котлов. Существующие котельные, отапливающие социально значимые объекты, предлагается реконструировать с переводом на газообразное топливо.

Расчеты прогнозных тепловых нагрузок для п. Якшанга были выполнены следующим образом:

- расходы тепла на отопление жилых зданий и объектов социально-бытового назначения определены согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий;

- расходы тепла на нужды горячего водоснабжения для жилых зданий  и объектов социально-бытового назначения приняты согласно пособию по проектированию НМ 37-81 по эквивалентному количеству квартир (домов);

- расходы тепла на вентиляцию объектов социально-бытового назначения приняты согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий.

Расчетная подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла в тепловых сетях. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для п. Якшанга принята минус 32 градуса. Расход тепла от автономных источников рассчитан для отопления и горячего водоснабжения, а также для вентиляции объектов социально-бытового назначения, см. таблицы 9.4.2-9.4.4. Расчет годовых затрат тепла на теплоснабжение представлен в таблицах 9.4.5.

Таблица 9.4.2 Расчет расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления для нужд горячего водоснабжения объектами социально-бытового назначения п. Якшанга.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность на расчетный срок (2031 г.) | Удельный расход горячей воды, л / час* | Расход горячей воды, в час наибольшего водопотребления на расчетный срок, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ "Якшангская СОШ" | учащихся | 120 | 1,2 | 144 |
| Детские дошкольные учреждения | воспитанников | 60 | 8 | 480 |
| Детская школа искусств | учащихся | 45 | 1,2 | 54 |
| Якшангская амбулатория | посещ/смена | 50 | 2,6 | 130 |
| Якшангский ДК | мест | 300 | 0,4 | 120 |
| Библиотека | мест | 5 | 0,4 | 2 |
| Магазины | сотрудников | 20,5 | 5,8 | 119 |
| Учреждения общественного питания | условных блюд** | 237,6 | 12,7 | 3018 |
| Итого: |  | 4066 |

* - удельный расход горячей воды в час наибольшего водопотребления согласно приложению 3  СНиП 2-04-01-85 «Внутренний водопровод и канализация»

** - для расчета мощность предприятий общественного питания выражается в условных блюдах (число посадочных мест(112) х среднее число блюд на одного посетителя (2,2) х коэффициент посещаемости(2) = 493)

Таблица 9.4.3. Расчет максимального теплового потока на горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения п. Якшанга.

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Расчетное число домов | Эквивалентное количество квартир по НМ 37-81 для объектов социально-бытового назначения* | Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилья и соц. объектов Qhmax, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2016 г). | 44140,8 | 478 | 116 | 1,814 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 39498 | 389 | 116 | 1,570 |

* - рассчитано согласно НМ 37-81: эквивалентное количество квартир = расход горячей воды в час наибольшего водопотребления / (3,5 х 10)

Таблица 9.4.4 Расчет тепловых нагрузок для п. Якшанга

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, МВт на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отоп-ление, Qomax | венти-ляцию, Qvmax | горячее водоснаб-жение, Qhmax | Всего, Q | Итого, Q с учетом потерь 5% |
| Первая очередь (2016 г) | 44140,8 | 7,813 | 0,953 | 1,814 | 10,581 | 11,110 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 39498 | 6,991 | 0,853 | 1,570 | 9,414 | 9,885 |

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», продолжительность отопительного периода в п. Якшанга составляет 228 дней, расчетная температура наружного воздуха -32 градуса, средняя температура наружного воздуха за отопительный период - 4,7 градуса. Расчетная температура внутри здания принята +20 градусов, длительность работы систем вентиляции в течение суток принята 16 часов.

Таблица 9.4.5 Годовые затраты тепла п. Якшанга

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2016 г) | 33259 | 2706 | 5460 | 41425 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 29761 | 2421 | 4725 | 36907 |

Проектом предлагается:

- до 2016 г. провести ремонт существующих сетей теплоснабжения Якшангского сельского поселения;

до 2031 г:

- провести реконструкцию  существующих котельных объектов социально-бытового назначения п Якшанга с переводом на газообразное топливо;

- обеспечить 100% охват населения п. Якшанга отоплением и горячим водоснабжением от автономных газовых котлов.

## 9.5. Газоснабжение

Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В настоящее время п. Якшанга не подключен к системе газоснабжения. Население использует баллонный газ.

Газификация Поназыревского района будет осуществляться в соответствии с областной целевой программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» в течение 2014-2015 годов. В 2014г. планируется строительство межпоселкового газопровода п. Якшанга – п.г.т. Поназырево- д. Быстрово- с.Хмелевка, протяженностью 18 км.

Основные цели реализации программы:

- перевод на природный газ крупных потребителей;

- обеспечение природным газом производителей сельскохозяйственной продукции и жителей сельских районов в крупных населенных пунктах;

- создание условий для привлечения инвестиция с целью дальнейшего развития в области промышленного и сельскохозяйственного производства.

В результате реализации «Программы газификации Поназыревского муниципального района» должны быть созданы организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят обеспечить определенные положительные сдвиги в дальнейшем развитии промышленного производства, решении жилищной проблемы населения и инженерном обустройстве территорий, при этом:

- сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности инженерным обустройством поселений;

- поэтапная газификация повысит уровень газификации домов природным газом, улучшит условия труда и быта сельского населения.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия. При разработке проектов по строительству газопроводов будут предусматриваться меры по защите окружающей среды уже на стадии проработки технико-экономического обоснования проекта.

Газификация поселка Якшанга снизит концентрацию вредных выбросов в атмосферу. Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономический эффект достигается при использовании газа  в коммунально-бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%. При этом сокращаются выбросы таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое сокращение выбросов перечисленных вредных веществ.

Проектные предложения. Развивая положения областной целевой программы в области газификации проектируемой территории, настоящим проектом предлагается к расчетному сроку довести охват жилищного фонда п. Якшанга  газораспределительными сетями до 100%.

Предполагается, что за счет сетевого газа будет осуществляться отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения. Также газ будет использоваться для нужд пищеприготовления.

Расчет максимального часового потребления газа был выполнен следующим образом:

- расход газа на пищеприготовление составляет 178,8 м3/чел. в год (согласно ГОСТ Р 51617 норма расхода теплоты на 1 чел. в год при использовании газовой плиты составляет 1430 Гкал, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3 согласно СП 42-101-2003)

- согласно СП 42-101-2003 коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления) принят 1/1800;

- максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитан на основании максимального теплового потока (раздел «Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (КПД топливопотребляющих установок принят 85%, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3).

Таблица 9.5.1 Тепловые нагрузки для п. Якшанга

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, с учетом потерь 5%, Гкал на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | вентиляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q |
| Первая очередь (2016 г) | 44140,8 | 7,054 | 0,861 | 1,638 | 9,553 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 39498 | 6,312 | 0,770 | 1,418 | 8,500 |

Таблица 9.5.2 Максимальный часовой расход газа п. Якшанга

| Очередь строительства | Максимальный часовой расход газа, м3/час на |
| --- | --- |
|  | отопление | венти-ляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь (2016 г) | 1037 | 127 | 241 | 146 | 1551 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 928 | 113 | 208 | 119 | 1369 |

Расчет общего годового расхода газа для п. Якшанга был выполнен на основе данных об общем годовом расходе тепла (раздел «Теплоснабжение»). Согласно проведенным расчетам на первую очередь максимальный часовой расход газа составит 1551 м3/час, общий годовой расход достигнет 6,39 млн. м3. К расчетному сроку, в связи с прогнозируемым сокращением численности населения, максимальный часовой расход газа уменьшится  до 1369 м3/час, общий годовой расход достигнет 5,67 млн. м3. (см. таблицы 9.5.1- 9.5.4). Категории проектируемых газопроводов, их местоположение, диаметры, места установки ШРП будут определены на следующих этапах проектирования.

Таблица 9.5.3 Годовые расходы тепла п. Якшанга

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2016 г) | 33259 | 2706 | 5460 | 41425 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 29761 | 2421 | 4725 | 36907 |

Таблица 9.5.4 Годовой расход газа п. Якшанга

| Очередь строительства | Годовой расход газа, млн. м3 на |
| --- | --- |
|  | отопление | венти-ляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь (2016 г) | 4,89 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | 6,39 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 4,38 | 0,36 | 0,69 | 0,24 | 5,67 |

Проектом предлагается:

1. до 2031 г. построить поселковые распределительные сети для газификации 100% жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения п. Якшанга.

## 9.6. Средства связи и коммуникаций

На территории Якшангского сельского поселения населению и организациям предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

– телефонная фиксированная (стационарная связь);

– услуги сети сотовой подвижной связи;

– услуги радио-связи;

– коммутируемый и выделенный доступ к сети Интернет.

Услуги связи на территории Поназыревского муниципального района предоставляет - ОАО «ЦентрТелеком». Аналоговая автоматическая телефонная станция на 400 номеров расположена в п. Якшанга.

Услуги мобильной связи предоставляются операторами «Билайн», «МТС», «Мегафон», «ТЕЛЕ-2». На территории поселения находятся мачты сотовой связи «Мегафон», «Билайн», «ТЕЛЕ-2».

Распространением телевизионных и радиопрограмм занимается Костромская ОРТПЦ.

На сегодняшний момент жителям сельского поселения, имеющим проводные телефоны, предлагается коммутируемый доступ в сеть Интернет. Организацией пунктов коллективного доступа в сеть Интернет занимается Почта России. Перспективы расширения сети Интернет в сельской местности зависят от спроса населения на данный вид услуг.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания на территории сельского поселения на проектируемый период должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи);

- установка дополнительного оборудования на существующих базовых станциях  и увеличение числа вышек;

- увеличение количество программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема.

Мероприятия, разработанные в настоящем разделе, не являются проектными решениями. Увеличение мощности, строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализированными организациями и на соответствующих стадиях проектирования по мере реального роста нагрузок потребителей

## 9.7. Санитарная очистка

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых бытовых отходов (ТБО) являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Нормы накопления ТБО для жилого сектора на территории Якшангского сельского поселения утверждены постановлением главы Якшангского сельского поселения в размере 1,0 куб. м на одного человека в год. Согласно ГОСТ  Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» норма накопления на одного человека проживающего в сельской местности составляет 1,068 м3 отходов в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО).

Расчет объема отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения Якшангского сельского поселения, на 2011г представлен в таблице 9.7.1.

Таблица 9.7.1 Расчет объемов образования ТБО от объектов социально-бытового назначения Якшангского сельского поселения

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Норма накопления ТБО, м3/год* | Объем накопления ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ "Якшангская СОШ» | учащихся | 116 | 0,12 | 13,92 |
| Детские дошкольные учреждения | воспитанников | 28 | 0,4 | 11,2 |
| Детская школа искусств | учащихся | 45 | 0,12 | 5,4 |
| Якшангская амбулатория | посещений/год | 12000 | 0,001 | 12,0 |
| Якшангский ДК | мест | 300 | 0,29 | 87,0 |
| Библиотека | мест | 6 | 0,29 | 1,74 |
| Магазины | м2 торг. площ. | 410,2 | 0,77 | 315,9 |
| Учреждения общественного питания | мест | 24 | 2,08 | 49,9 |
| Всего: |  |  |  | 497,03 |

* - «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. М. 2005 г.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5-1,5% в год. Примем рост объемов накопления ТБО -  0,5% в год. К 2016 году общее накопления ТБО увеличится примерно на 2,5%, к 2031 году – на 10%.

Расчет объемов общего накопления ТБО и КГО Якшангского сельского поселения на расчетный срок представлен в таблице 9.7.2.

Таблица 9.7.2. Объемы накопления ТБО и КГО п. Якшанга от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения на период до 2031г

| Наименование показателя | Накопление ТБО в год, м3 |
| --- | --- |
|  | .2011 г | 2016 г | 2031 г |
| от жилищного фонда | 1869 | 1830,34 | 1600,08 |
| от объектов социально-бытового назначения | 497,03 | 509,46 | 546,73 |
| Всего: | 2366,03 | 2339,79 | 2146,81 |
| в т.ч. крупногабаритные отходы | 118,3 | 116,99 | 107,34 |

Сбор и вывоз ТБО в п. Якшанга осуществляется жителями и хозяйствующими организациями своими средствами на площадку временного размещения твердых бытовых отходов, расположенную в границах населенного пункта. Место конечного размещения ТБО в Якшангском сельском поселении не определено.

Схемой территориального планирования Поназыревского муниципального района предусмотрено проведение работы по корректировке генеральной схемы очистки территории поселений и муниципального района, а также  строительство полигона ТБО, оборудованного системой компостирования, позволяющей предупредить попадание загрязняющих веществ в почву и подземные воды.

Проектные предложения. Для сбора ТБО предлагается использовать контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО, которые необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Вопросы обеспечение техникой летней и зимней уборки, для вывоза ТБО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов, размещение контейнеров и принципиальная схема обезвреживания отходов раскрываются в генеральной схеме санитарной очистки.

Проектом предлагается:

до 2016 г.

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО;

- обустроить места компостирования ТБО в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

# 10. Охрана окружающей среды

## 10.1. Охрана атмосферного воздуха

Территория Якшангского сельского поселения относится к территориям с наименее загрязненной атмосферой ввиду отсутствия развитой промышленности и большого количества лесопокрытых площадей. Основными стационарными источниками загрязнения на территории Якшангского сельского поселения являются котельные, печи в жилых домах усадебного типа, отапливающиеся дровами, лесопильные производства. В массе выбросов преобладают твердые вещества (зола углей, сажа, неорганическая и древесная пыль), окись углерода, сернистый ангидрид и окислы азота.

Одним из основных источников загрязнения воздуха продолжает оставаться автомобильный и самоходный транспорт, что приводит к  увеличению концентраций диоксида азота, стойких органических загрязнений и оксида углерода в атмосфере. На сегодняшний день на территории поселения решению задачи уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу от передвижных источников препятствуют низкое качество транспортной  инфраструктуры: низкая пропускная способность дорог и мостов, небольшое количество дорог с усовершенствованным покрытием.

Первоочередными задачами в области охраны атмосферного воздуха являются: реализация мероприятий по охране окружающей среды; разработка атмосфероохранных мероприятий на предприятиях  поселения с учетом того, что приоритетными факторами риска для здоровья населения являются пыли всех видов.

В целом фактическое загрязнение воздуха сельского поселения можно оценивать как допустимое, в связи с чем, настоящим проектом  предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- проведение рейдов проверки токсичности выхлопных газов автомобилей;

- улучшения качества дорожного покрытия;

к 2016году:

4. Разработка проектов ПДВ для предприятий  и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

5. реорганизация и озеленение ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород санитарно-защитных зон от существующих лесопильных производств;

6.  разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных;

7. создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц;

к 2031г:

8. газификация  жилого сектора  п. Якшанга;

9. перевод на природный газ котельных, работающих на печном топливе и угле, проектирование новых котельных на газовом топливе.

## 10.2. Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Якшангском сельском поселении являются:

- загрязнение почв токсичными выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенно-растительного покрова и  уплотнение почв, в результате тракторной трелевки при разработке лесосек;

- эрозия, заболачивание почв;

-     загрязнение почв хозяйственно-бытовыми отходами и отходами производства.

Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы, необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- повышение плодородности почв за счет внесения удобрений;

- проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов и другой техники;

- разработка лесосек в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 16 июля 2007 г. N 184 "Об утверждении Правил заготовки древесины".

Серьезной проблемой, связанной с охраной почв, является загрязнение почв хозяйственно-бытовыми отходами и отходами производства.

Основными источниками образования отходов на территории сельского поселения  являются лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли производства, твердые бытовые отходы.

Санкционированные места компостирования ТБО и отходов лесопильных производств на территории Якшангского сельского поселения не установлены. В настоящее время на территории п. Якшанга находится участок временного хранения ТБО, расположенный на расстоянии 0,5 км от р. Якшанга и в  150-200  метрах от жилой застройки.

Администрацией сельского поселения разработаны Правила санитарного содержания и благоустройства территории, а также нормы накопления ТБО. В тоже время установленные законодательством полномочия по организации сбора и вывоза отходов администрацией сельского поселения не реализуются. Вывоз отходов осуществляется населением, работниками учреждений и индивидуальными предпринимателями  самостоятельно. Санитарная очистка территорий проводится сезонно, в рамках весенних и осенних месячников по очистке территорий.

В сфере обращения с отходами производства и потребления проектом предлагается:

до 2016г

- привести действующий участок временного складирования ТБО в соответствие с требованиями природоохранного законодательства;

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО согласно санитарным нормам;

- разработать лимиты образования отходов на отходообразующих предприятиях;

- предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- заключить договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими прием и переработку отходов, имеющих ресурсный потенциал;

- организовать утилизацию древесных отходов методом компостирования, использование отходов лесосек и лесозаготовок по безотходным технологиям.

## 10.3. Охрана водных ресурсов

Основными водотоками на территории Якшангского сельского поселения является р. Большая Якшанга и ее притоки. Водоемы относятся к категории чистых.

Предприятий, осуществляющих забор (изъятие) водных ресурсов и сброс сточных вод, а также животноводческих комплексов  на территории поселения нет. Основной вклад в загрязнение поверхностных водных объектов на территории Якшангского сельского поселения вносят бытовые отходы населения, несанкционированные свалки, ливневые стоки  с территории поселка и горюче-смазочные материалы, попадающие в водные объекты при эксплуатации автотранспорта.

Население Якшангского сельского поселения в основном использует выгребные ямы не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты.  Свою долю в загрязнение водных объектов вносят несанкционированные свалки ТБО, которые чаще всего расположены в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенного пункта, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций. Все они не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или другого) основания, препятствующего распространению токсичных загрязнений по водоносным горизонтам.

Водоснабжение населения п. Якшанга осуществляется без лицензии на водопользование. Существующий водозабор не имеет разработанных и утвержденных в установленном порядке проектов зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

Для охраны водной среды на территории сельского поселения проектом предлагается  проведение следующих мероприятий:

до 2016 года:

- обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- вывоз ЖБО производить по заявкам,  не реже одного раза в полгода;

- провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок, бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- разработать и установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- оформить лицензию на право пользования подземными водами.

## 10.4. Озеленение территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также  важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству. Леса, окружающие населенный пункт, также могут использоваться в рекреационных целях, т. е. служить для обеспечения различных форм и уровней досуга.

Размер площади зеленых насаждений общего пользования для сельских населенных пунктов Костромской области определен региональными нормативами в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и составляет 12 м2 на человека. Поскольку наиболее крупные объекты озеленения создаются на основе существующих зеленых массивов, основными видами работ будут их благоустройство и реконструкция.

Таблица 10.4.1.  Расчет площади зеленых насаждений общего пользования

| Показатели | первая очередь 2016 г (норматив) | расчетный срок 2031 г (норматив) |
| --- | --- | --- |
| П. Якшанга |
| Численность населения, чел | 1672 | 1362 |
| Норматив, м2/чел | 12 | 12 |
| Площадь зеленых насаждений общего пользования, га | 2,0 | 1,63 |

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается:

- благоустройство рекреационных зон, выделенных на схеме функционального зонирования п. Якшанга;

- озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель);

- озеленение территорий детских учреждений и школ декоративными  плодово-ягодными и вьющимися растениями из неколючих пород;

- создание полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей.

# 11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Якшангского сельского поселения

По данным администрации Якшангского сельского поселения, организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне и опасных промышленных объектов на территории поселения нет.  Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Костромской области и Поназыревского муниципального района строительство категорированных объектов на территории сельского поселения  не предусматривается.

Отсутствие опасных промышленных объектов, редкие проявления природных катаклизмов, невысокая плотность населения, большая площадь лесов с преобладанием в древостое пород, устойчивых к возгоранию, обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска для территории Якшангского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  равный - 1*10-5 в год.

Вместе с тем, высокая степень износа жилого фонда, неудовлетворительное состояние дорог создает неблагоприятные перспективы для предупреждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения. Это требует проведения администрациями Якшангского сельского поселения и Поназыревского муниципального района комплекса мероприятий организационного, нормативного, правового, инженерного, методического, экономического, социального и другого характера, направленных на повышение защищенности территории муниципального образования.

## 11.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные метеорологические явления.

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать стихийные бедствия на территории Якшангского сельского поселения являются:

- опасные метеорологические явления (шквалисто-смерчевые усиления ветра, дожди с градом, снегопады и снежные заносы);

- опасные гидрологические явления (высокие уровни воды на реках района в период весеннего половодья и дождевых паводков);

- природные пожары (лесные, торфяные).

Таблица 11.1.1. – Вероятность возникновения опасных метеорологических явлений на территории Якшангского сельского поселения

| Явление | Повторяемость |
| --- | --- |
| Сильный ветер | 20 м/с 3 раза в год |
| Ураган | - |
| Шквал | 28 м/с 1 раз в 5 лет |
| Смерч | 31 м/с 1 раз в 20 лет |
| Крупный град | Максимальное число дней за год 5 |
| Сильный гололед | 1 раз в 20 лет |
| Метель, | 3 дня в году |
| Сильный снег | 2 дня в году |
| Сильный мороз | 1 раз в 5 лет |
| Выпадение большого количества осадков | >20 мм 1-2 раза, ежегодно |
| Ливни | > 50 мм 1 раз в 20 лет |
| Сильная жара | +35 +37С 1 раз в 10 лет |
| Засуха | Засуха не отмечалась |

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов приведена в таблице 11.1.2.

Таблица 11.1.2. Характеристики поражающих факторов опасных природных явлений и процессов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Якшангского сельского поселения относятся к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому  при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Лесные и торфяные пожары.

Большая часть территории сельского поселения покрыта лесами. Для сохранения безопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров. Для ликвидации пожаров должна привлекаться специализированная  техника и средства муниципальной пожарной службы сельских поселений.

Виды противопожарных мероприятий в лесах:

- установка аншлагов;

- обустройство мест отдыха;

- благоустройство территории;

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство пожаронаблюдательных вышек (ПНВ);

- строительство  и ремонт дорог противопожарного назначения;

- строительство и ремонт мостов.

Опасные геологические процессы и явления. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Костромская область относится к категории простых. Опасные природные процессы, вызывающие необходимость серьезной инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. Поэтому, выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» не требуется.

Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическим явлениями, на территории сельского поселения незначительна. Опасные гидрологические явления на реках могут наблюдаться в периоды весеннего половодья и паводков.

Территория Якшангского сельского поселения приурочена к бассейну реки Ветлуги. Главными водотоками территории является р. Большая Якшанга и ее притоки. Реки на территории поселения, в соответствии с классификацией по водному режиму и площади водосбора, относятся к категории средних и малых водотоков. Согласно данным многолетнего наблюдения прохождение весеннего половодья и летне-осенних паводков показывает, что самая ранняя дата начала половодья происходит на третью декаду марта, а средняя – на первую декаду апреля. Максимальная продолжительность весеннего половодья составляет 2,5-3 месяца, средняя 1-1,5 месяца. Высота весеннего подъёма уровней воды на малых реках колеблется в пределах 2,5-4 м, на более крупных реках 5-7 м.

На территории п. Якшанга к зоне возможного подтопления паводковыми водами относятся  10 жилых домов, расположенных по ул. Набережная, Первомайская, Мира, Труда. Земельные участки, подверженные подтоплению, отражены на карте функциональных зон п. Якшанга и карте «Территории, подверженные риску возникновения ЧС».

Биолого – социальные чрезвычайные ситуации.

Природных очагов инфекционных заболеваний, скотомогильников на территории сельского поселения нет. Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории поселения  возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период  существует опасность заражения клещевым энцефалитом. Район относится к неблагополучным по клещевым инфекциям, туляремии. Заражение может произойти при укусах кровососущими насекомыми и при контактах с грызунами.

Из общего числа населения, находящегося в очаге чрезвычайной ситуации, при аэрогенном (воздушном) пути передачи зараженными могут быть до 80%, заболевшими – до 40%, при клещевом энцефалите, боррелиозе возможно заболевание 1-2 человек из 100-150 человек, подвергшихся укусу клеща.

В результате  аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14лет (до 70%).

## 11.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Пожары. Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в Якшангском сельском поселении обусловлено пожарами. За период с 2000 по июнь 2011 года на территории п. Якшанга сгорело 16 домов (в т.ч.2 дома нежилых), 1 человек погиб.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к вопросам, решаемых органами местного самоуправления. В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичной пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

Противопожарную охрану территории Поназыревского муниципального района осуществляет подразделение федеральной противопожарной службы ПЧ-29, расположенное в п.г.т. Поназырево.  Отдельный пост на 2 ед. техники и 4 человека личного состава находится в п. Якшанга.

На территории п. Якшанга находится 12 искусственных противопожарных водоемов. Подъезды по дорогам с твердым покрытием и площадки,  соответствующие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды, у  источников противопожарного водоснабжения  отсутствуют. Исправной звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации на территории п. Якшанга нет.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Нормативный радиус выезда пожарных для городской местности составляет 3 км, для сельской местности – 12 км.

Территория поселка Якшанга разделена  железной дорогой на 2 части: южную и северную.  Железнодорожный переезд в п. Якшанга признан аварийно опасным и в настоящее время закрыт. Пожарное депо расположено в южной части поселка на ул. Ленина, д. 24. Для южной части поселка время прибытия пожарных полностью соответствует «Техническому регламенту». Чтобы попасть в северную часть населенного пункта необходимо обогнуть поселок. Длина маршрута по региональным дорогам вокруг поселка составляет 11,3 км. Движение по улично-дорожной сети может быть затруднено, т.к. большая часть дорог внутри населенного пункта – грунтовые. Таким образом, время прибытия первого подразделения к месту вызова в случае ЧС, вызванной пожаром в северной части п. Якшанга, может быть нарушено.

Тушение пожаров в п. Якшанга на расчетный срок  проектом предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Искусственные противопожарные водоемы должны быть обустроены подъездами и площадками,  соответствующими требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды.

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

Аварийно опасные объекты. Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории поселения потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах.

На территории Якшангского сельского поселения химически, биологически опасных, ядерно и радиационно-опасных объектов нет. В настоящее время на территории поселения отсутствуют газопроводы, ГТС, АЗС.

Областной целевой программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» на территории Поназыревского муниципального района в 2014г планируется строительство межпоселкового газопровода п. Якшанга - пгт. Поназырево - д. Быстрово - с. Хмелевка, протяженностью 18 км. При введении газопровода в эксплуатацию возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных возгоранием газа. Возможными причинами аварий  могут стать дефекты труб и отсечной арматуры, коррозия и эрозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация трубопроводов, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия.

В структуре техногенных ЧС наиболее вероятны чрезвычайные ситуации, обусловленными пожарами в зданиях жилого, социально-бытового назначения и авариями (катастрофами) на автодорогах.

В последнее время необоснованно увеличились встречные перевозки хлора автомобильным и ж/д транспортом, что привело к возрастанию опасности возникновения чрезвычайных ситуаций с выбросом АХОВ на транспорте. В случае возникновения аварии на железной дороге с разрушением емкости с АХОВ, В зону возможного поражения попадает вся территория населенного пункта. Расчет зоны возможного поражения АХОВ в результате аварии на автомобильной дороге представлен в приложении 1.

Перевозка опасных грузов происходит по маршруту железнодорожного транспорта ст. Буй – ст. Шарья, и по автомобильной дороге федерального значения Кострома – Киров. Наибольшая вероятность возникновения ЧС, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями, может быть на территории Якшангского сельского поселения в п. Якшанга. Железнодорожная магистраль  пересекает всю территорию поселка с запада на восток.  Железная дорога принадлежит Северной ж/д ОАО «РЖД» и входит в состав Вологодского отделения. Для ликвидации  чрезвычайных ситуаций на балансе Вологодского отделения Северной ж/д  имеется 2 восстановительных поезда (станции Буй, Шарья) и 3  пожарных поезда (ст. Буй, Кострома-Новая, Шарья).

Нерегулируемый железнодорожный переезд на станции Якшанга неоднократно становился местом крупных аварий. 22 января 2004 года в 400 метрах от станции Якшанга водитель частного предприятия, нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом. В результате столкновения товарного поезда и МАЗа пострадали два человека, а локомотив и 25 вагонов, груженных углем, сошли с рельсов и опрокинулись на следовавшую навстречу по другому пути снегоуборочную машину, которая упала под откос. В результате ЧП было повреждено около 500 метров железнодорожного полотна.

12 января 2009 года дороги в Якшанге произошло соударение отцепившейся цистерны от грузового поезда №2111 с пригородным поездом сообщением Свеча — Шарья.

26 мая 2011 года на железнодорожном переезде в поселке Якшанга произошло столкновение грузового железнодорожного состава и автомашины "Лада-Калина". В результате аварии погибли 2 человека. Авария вызвала взрыв и пожар поезда, разлив ядовитого метанола из трех горящих цистерн, нарушила электроснабжение и парализовала движение составов на восточном участке Северной железной дороги в обоих направлениях.

На территории поселения возможно  возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения сельских населенных пунктов: прорыв водопровода, остановка котельной, в зимний период возможно размораживание тепловых сетей. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

## 11.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций сельского поселения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера:

1.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными  геологическими и гидрологическими явлениями:

- отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

- укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород.

2. Мероприятия по предотвращению  лесных пожаров:

- введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- установка аншлагов, устройство мест отдыха;

- устройство минерализованных полос;

- организация контроля  над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

- контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;

- строительство и ремонт дорог  и мостов противопожарного назначения.

3. Мероприятия  по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов:

- укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей;

- организация тушения пожаров из хозяйственно-питьевого водопровода в населенных пунктах, имеющих централизованное водоснабжение;

- оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84*;

- обустройство искусственных противопожарных водоемов подъездами и площадками,  соответствующими требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды.

# 12. Технико-экономические показатели генерального плана Якшангского сельского поселения

| № | Показатели | Ед. изм. | Исходный год 2011 год | I очередь 2016 год | Расчетный срок 2031год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах, в том числе: - сельскохозяйственного назначения - населённых пунктов - лесного фонда - промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | га га га га га | 32283,6 626 513,7 30901 242,9 | 32283,6 626 513,7 30901 242,9 | 32283,6 626 513,7 30901 242,9 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах п. Якшанга, в том числе: - жилая зона; - зона перспективной жилой застройки - общественно-деловая зона; - производственная зона; - зона транспортной инфраструктуры; - рекреационная зона; -зона особо охраняемых территорий; - зона природного ландшафта; - зона специального назначения | га /(%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) | 503,67 (100) 292,64 (58,1) - 10,96 (2,18) 16,68(3,31) 50,08 (9,94) 0,35 (0,07) 0,12 (0,02) 131,68 (26,14) 1,16 (0,23) | 503,67 (100) 287,14(57,01) 5,5 (1,09) 10,39(2,06) 22,35(4,44) 50,08 (9,94) 1,76(0,35) 0,12(0,02) 125,17(24,86) 1,16(0,23) | 503,67 (100) 287,14(57,01) 5,5 (1,09) 10,39(2,06) 22,35(4,44) 50,08 (9,94) 1,76(0,35) 0,12(0,02) 125,17(24,86) 1,16(0,23) |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 1750 | 1672 | 1362 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: - младше трудоспособного возраста - население в трудоспособном возрасте - население старше трудоспособного | чел. чел. чел. | 158 873 719 | 182 791 699 | 191 607 564 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 42941 | 44140,8 | 39498 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 24,54 | 26,4 | 29,0 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, всего/ на 1000 чел. | мест | 28/16 | 75/45 | 61/45 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, всего/ на 1000 чел | мест | 240/137 | 150/90 | 122/90 |
| 4.3. | Больница, всего/ на1000 человек | коек | - | - | - |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП) | посещений в смену | 50 | 50 | 50 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, всего/ на 1000 чел. | мест | 300/171 | 134/80 | 109/80 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: - спортивные залы, всего/на 1000 чел - плоскостные спортивные сооружения, всего/ на 1000 чел | м2 га | 288/164,5 0,25/0,14 | 585,2/350 1,17/0,7 | 476,7/350 0,95/0,7 |
| 4.7. | Предприятия торговли: всего/ на1000 чел. | м2 торг. площади | 410,2/234,4 | 502/300 | 409/300 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания: всего/ на1000 чел. | мест | 24/13,7 | 67/40 | 54/40 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяжённость дорог общего пользования в границах поселения, всего: - в том числе с твёрдым покрытием: | км км | 64,931 24,931 | 64,931 24,931 | 64,931 24,931 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | н/д | 396,1 | 322,6 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений: | м3/сут | н/д | 360,0 | 360,0 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека | л/сут | н/д | 125,0 | 125,0 |
| 6.1.4. | Протяжённость водопроводных сетей | км | 8,0 | 8,0 | 23,383 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - | - |
| 6.2.2 | Протяжённость канализационных сетей | км | - | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс.кВт.ч/год | н/д | 1588,4 | 1293,9 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт.ч/год | н/д | 950 | 950 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | н/д | 41425 | 36907 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн.м3 | - | - | 5,67 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | - | - | 100,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 2366 | 2340 | 2147 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории поселения, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | 1 - | 1 - | 1 - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 1/1,5 | 1/1,5 | 1/1,5 |

# Приложение 1.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ - аммиака и хлора.

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Может скапливаться в низких участках местности. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с "Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.) и "Методикой оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны", МО СССР, 1980 г. - в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- автомобильная емкость с хлором - 1 т, 6 т;

- автомобильная емкость с аммиаком - 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития - 0.05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха - +20оС;

6. Время от начала аварии - 1 час.

Таблица 1. Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 6 т | 8 м3 | 6 т |
|  | Степень заполнения цистерны,% | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 | 17.03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0017 | 0.0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 | 0.025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 5,18 | 5,4 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 0,002 | 0,002 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 0,150 | 0,157 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 0,079 | 0,082 |
|  | Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 1,491 | 1,522 |
|  | Полная | 4,0 | 11,4 | 1,530 | 1,563 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 1,53 | 1,5 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 1,732 | 1,8 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 3,83 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 0,19 |

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т (пары хлора);

- в радиусе 1,5 км (пары аммиака).

При разливе (выбросе) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0.47 до 279,5 км2. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО.

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений (салонов автомобилей).

# Footnotes

Костромская область в цифрах. Стат.сб / Костромастат. – К., 2011.С.17.

Костромская область в цифрах. Стат.сб / Костромастат. – К., 2011.С.17.

Костромская область в цифрах. Стат.сб/Костромастат. – К., 2011.С.13.

# Text boxes

прогноз

факт

2031

2026

2021

2016

2011

2000

1500

1000

500

0

1624

1492

1354

1221

1750

1750

1362

1468

1578

1672

0

500

1000

1500

2000

2011

2016

2021

2026

2031

факт

прогноз